■届出が必要な大規模行為の種類と規模

| 行為の種類 | 届出が必要な行為の規模 |
| --- | --- |
| 建築物等の新築又は移転 | 建築物 | ・高さ２０ｍ超 又は ・建築面積１，５００㎡超 |
|  | 工作物 | ①煙突、排気塔その他これに類する工作物 ②装飾塔、記念塔、物見塔、風車その他これらに類する工作物 ③彫像、記念碑その他これらに類する工作物 ④高架水槽、冷却塔その他これらに類する工作物 ⑤電波塔、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物 | ・高さ２０ｍ超 （建築物と一体となって設置される場合の高さは、地盤面から測定する。ただし、工作物自体の高さが５ｍ以下のものを除く。） |
|  |  | ⑥電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路の支持物 | ・高さ３０ｍ超 （建築物と一体となって設置される場合の高さは、地盤面から測定する。） |
|  |  | ⑦広告塔、広告板その他これらに類する工作物 | ・高さ２０ｍ超、かつ表示面積１０㎡超 （建築物と一体となって設置される場合の高さは、地盤面から測定する。） 又は ・高さ１０ｍ超、かつ表示面積５０㎡超 （建築物と一体となって設置される場合の高さは、地盤面から測定する。） |
|  |  | ⑧垣、さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物 | ・高さ５ｍ超、かつ長さ１０ｍ超 |
|  |  | ⑨観覧車、飛行塔、ｺｰｽﾀｰ、ｳｫｰﾀｰｼｭｰﾄ、ﾒﾘｰｺﾞｰﾗｳﾝﾄﾞその他これらに類する遊戯施設 ⑩ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ、ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ、ｸﾗｯｼｬｰﾌﾟﾗﾝﾄその他これらに類する製造施設 ⑪自動車車庫の用に供する立体的施設 ⑫石油、ｶﾞｽ、飼料、穀物その他これらに類するものを貯蔵する施設 ⑬ごみ処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設その他の処理施設 | ・高さ２０ｍ超 （建築物と一体となって設置される場合の高さは、地盤面から測定する。ただし、工作物のみの高さが５ｍ以下のものを除く。） 又は ・築造面積１，５００㎡超 |
| 建築物等の増築又は改築 | 建築物 ・増築又は改築後の高さ２０ｍ超 又は ・増築又は改築後の建築面積１，５００㎡超 （増築又は改築に係る部分の建築面積が１５０㎡以下のものを除く。） |
|  | 工作物 | ①煙突、排気塔その他これに類する工作物 ②装飾塔、記念塔、物見塔、風車その他これらに類する工作物 ③彫像、記念碑その他これらに類する工作物 ④高架水槽、冷却塔その他これらに類する工作物 ⑤電波塔、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物 | ・増築又は改築後の高さ２０ｍ超 （建築物と一体となって設置される場合の高さは、地盤面から測定する。ただし、工作物のみの高さが５ｍ以下のものを除く。） |
|  |  | ⑥電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路の支持物 | ・増築又は改築後の高さ３０ｍ超 （建築物と一体となって設置される場合の高さは、地盤面から測定する。） |
|  |  | ⑦広告塔、広告板その他これらに類する工作物 | ・増築又は改築後の高さ２０ｍ超、かつ表示面積１０㎡超 （建築物と一体となって設置される場合の高さは、地盤面から測定する。） 又は ・増築又は改築後の高さ１０ｍ超、かつ表示面積５０㎡超 （建築物と一体となって設置される場合の高さは、地盤面から測定する。ただし、増築又は改築に係る部分の表示面積が５㎡以下のものを除く。） |
|  |  | ⑧垣、さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物 | ・増築又は改築後の高さ５ｍ超かつ長さ１０ｍ超 |
|  |  | ⑨観覧車、飛行塔、ｺｰｽﾀｰ、ｳｫｰﾀｰｼｭｰﾄ、ﾒﾘｰｺﾞｰﾗｳﾝﾄﾞその他これらに類する遊戯施設 ⑩ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ、ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ、ｸﾗｯｼｬｰﾌﾟﾗﾝﾄその他これらに類する製造施設 ⑪自動車車庫の用に供する立体的施設 ⑫石油、ｶﾞｽ、飼料、穀物その他これらに類するものを貯蔵する施設 ⑬ごみ処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設その他の処理施設 | ・増築又は改築後の高さ２０ｍ超 （建築物と一体となって設置される場合の高さは、地盤面から測定する。ただし、工作物のみの高さが５ｍ以下のものを除く。） 又は ・増築又は改築後の築造面積１，５００㎡超 （増築又は改築に係る部分の表示面積が１５０㎡以下のものを除く。） |
| 建築物等の外観の変更 | ・大規模行為に該当する建築物等の外観面積の１／２を超える変更 |
| 土地の区画形質の変更 | ・行為に係る土地の面積３，０００㎡超で、行為に伴い高さ５ｍ超、かつ長さ１０ｍ超の法面が生ずるもの |
| 屋外における物品の集積又は貯蔵 | ・行為の用に供される土地の面積３，０００㎡超で、かつ集積又は貯蔵の高さ３ｍ超 |
| 鉱物の掘採又は土石の類の採取 | ・行為による地形の変更に係る土地の面積３，０００㎡超で、行為に伴い高さ５ｍ超、かつ長さ１０ｍ超の法面が生ずるもの |