介護サービス施設等

防災計画策定標準マニュアル

平成２６年３月

富山県厚生部高齢福祉課

◆ ◆　◆　◆　◆　◆ ◆ ◆　　目　　次　　◆ ◆ ◆　◆ ◆　◆　◆　◆

序章　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ１

１　本書の位置付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ１

２　防災計画作成の留意点　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ１

３　本書の構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ２

第１章　　平常時の災害対策　　　　　　　　　　　　 Ｐ３

１　施設の安全化対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ３

２　必需品の備蓄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ９

３　災害発生時の初動体制確立のために　　　　　　　　　　　Ｐ１１

４　地域社会との連携づくり　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ１８

５　防災教育と防災訓練　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ２０

第２章　　火災対策　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｐ２２

１　火災による災害の特徴　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ２３

２　火災を発見したら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ２４

３　１１９番通報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ２４

４　初期消火　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ２５

５　避難誘導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ２７

６　手当て・病院への搬送　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ２８

第３章　　地震対策　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｐ２９

１　地震災害の特徴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ３０

２　人的・物的被害の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ３０

３　二次災害の発生防止対策の実施　　　　　　　　　　　　　Ｐ３１

４　施設の利用者の避難誘導　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ３２

５　必要な連絡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ３４

６　利用者が受けた精神的ショックを癒す対応　　　　　　　　Ｐ３５

第４章　　風水害対策　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ４０

１　気象警報等発表時における対策　　　　　　　　　　　　　Ｐ４１

２　発生時における対策及び地域での役割　　　　　　　　　　Ｐ４９

３　雪害対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ５３

第５章　　原子力災害対策　　　　　　　　　　　　　Ｐ５６

１　原子力災害の特徴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ５８

２　原子力災害発生時の対応　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ５９

３　防護措置の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ６０

４　避難体制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ６２

第６章　　災害発生後の対策　　　　　　　　　　　 Ｐ６４

１　施設の利用者の生活を維持する必需品・人手の確保　　　　Ｐ６４

２　通常の施設運営体制への復帰を目指す　　　　　　　　　　Ｐ６６

３　一時帰宅した入所者及びその家族、在宅弱者に

対する支援の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ６８

参考資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ７０

序章

１　本書の位置づけ

本マニュアルは、介護サービス施設等（入所施設及び通所事業所を含め、以下「施設」という。）で災害に対する具体的計画（以下「防災計画」という）を策定する際に、参考としていただくためのものです。各施設において防災計画を作成されるにあたっては、本書を参考にしながら、施設の種類や規模、立地条件等に応じた計画を作成してください。

２　防災計画作成の留意点

（１）シンプルかつ具体的な内容

防災計画は、緊急時に用いることから、職員の誰もが、瞬時にどうしたらよいかわかるように、図表や箇条書き、色分けなどの手法を用いて、シンプルかつ具体的に、読みやすいものとなるようにしましょう。

（２）職員みんなで作成する

緊急時の防災対策は、全職種、全職員が一丸となってはじめて達成できるものです。そのためには職員間の意思統一が不可欠です。防災計画作成にできるだけ多くの職員が参加することによって、実行可能な現実的な対策が盛り込まれるとともに、自ずと災害対策や避難についての職種間・職員間での意思の疎通が図られるという効果も期待されます。

このように防災計画作成のプロセスも重要であるので、できるだけ施設内の全職種、多くの職員の参加を得て、防災計画を作成するようにしましょう。

（３）施設の特性に応じた対策

施設の立地条件、利用者の特性などに応じた防災計画を作りましょう。

災害対策として必要とされる措置や備えは、当該施設の立地や利用者の特性等によっても変わり得るものです。防災計画作成にあたっては画一的なものとならないように、当該施設の置かれている立地や条件、利用者の特性等を踏まえて対策を講じるようにしましょう。

（４）チェックリストの活用

本書の巻末には、その章で重要な事項、各施設で防災計画を作成するにあたって検討してもらいたい事項をチェックリストとして掲載しています。

各施設において防災計画を作成する際には、このチェックリストを参照しながら、そこに掲げられている事項について必要な内容が盛り込まれているかどうか、十分に検討したかどうか、吟味して下さい。また、防災計画作成後も、このチェックリストを活用して、自分たちが達成できている点、不十分な点等について把握し、充実・改善に努め、１年に１回程度は見直しを行う等、施設の災害対策が少しでも万全となるようにしてください。

チェックリストの項目の中には、すぐにでも改善できるものから、費用や場所等の問題によってすぐには達成できないものまで含まれています。すぐに達成できないものについては、「できない」とそのままにしておくのではなく、計画的に整備を進めたり、それに代わる代替策を考えるなどして、その達成に努めて下さい。施設の置かれている状況を踏まえつつ、各施設で創意工夫をすることも、重要な災害対策です。

３　本書の構成

まず、総論として「平常時の災害対策」（第１章）と題し、日頃から各施設において、あらかじめ準備しておくべき災害対策を記載しています。

そして、その日頃からの準備を前提として、第２章以下で、災害への対応として「火災」（第２章）、「地震」（第３章）、「風水害」（第４章）、「原子力災害」（第５章）といった災害の事象別に、行動手順、留意事項等について記載しています。

もっとも、このマニュアルに記載してあることが、災害対策の唯一の方法というものではありません。また、各施設の立地や利用者の構成、地域の状況等によって、このマニュアルで書かれていることをすべて行なうことが困難な場合もあります。

ただし、そうした場合でもこのマニュアルに書かれていることを１つの目安とし、施設の置かれている状況に応じた代替策を講じるなどして日頃から災害に対して備えておくことによって、万一、災害に遭遇した場合でも、当該施設の被害を最小限に食い止めることができます。

第１章　平常時の災害対策

１　施設の安全化対策

施設の利用者は、災害発生時に自力で身体の安全確保や避難を行うことが困難な場合が多いため、施設の安全対策を実施し、いざという時に備えて施設の環境を整備しておくことは、施設の防災対策の中で重要です。

言うまでもなく、防災対策は、それぞれの施設において、施設の立地条件、利用者の特性、発生時間などに応じた対策を講じることが必要です。

特に風水害に対しては、事前に施設の立地条件等を十分調査のうえで、災害の発生を想定した安全対策を実施することで、いざという時に役立つ備えができます。

【作成例（施設の安全化対策）】

平常時の災害対策 ○施設の安全化 ○○苑の所在地は土砂災害警戒区域の指定を受けているため、大雨の際には、土砂災害発生の危険があります。 そのため、○○苑では、火災、地震、風水害に加え、土砂災害への安全化対策を実施します。 防災設備担当者（事務長）は、定期的に確認を行い、修繕等が必要な場合には、速やかに対応します。 【防災設備等の確認】 （全ての災害共通） ・～ （火災対策） ・～ （地震対策） ・～ （風水害対策（土砂災害含む）） ・～ 等 【落下物、倒壊物の対策】 施設の内外において、落下物や倒壊物等から入所者等の安全を守る必要があります。 ① 屋内対策 屋内対策は、窓ガラスの飛散防止や備品等の転倒防止、天井からの落下物対策等について、次の点に注意して行います。 （窓ガラス等の対策） ・～ （備品等の転倒防止宅策） ・～ （天井からの落下物対策） ・～ 等 ② 屋外対策 屋外対策は、災害発生時の避難経路を確保するうえで非常に重要なことから、次の点に注意して行います。 （屋根瓦の対策） ・～ （門、塀の倒壊防止） ・～ 等 【避難経路】 避難経路は災害ごとに２通り想定しています。 （地震） 避難経路図（地震） 全員避難完了までの所要時間 A：△分（車両による避難） B：×分（ 〃 ） ※避難は、原則、車両により行う （河川の氾濫） … （津波） … 【避難方法】

【チェックポイント（施設の安全化対策）】

（１）立地条件の確認・災害予測

起こりうる災害は、施設の立地条件等から予測できる場合があり、山崩れ、落石、津波、火災による延焼、液状化等の危険性について、市町村防災担当部局や土木担当部局、消防署と協議しながら、十分な調査と点検を行いましょう。

県や市町村で作成している「地域防災計画」や「洪水ハザードマップ」などでは、地震（津波）、水防（河川等はん濫）、一般（風水害、土砂くずれ）の区分ごとに、河川はん濫・津波の浸水想定区域図、土砂災害危険箇所の災害履歴を掲載しているところもあり、それらを確認しておくことは、施設の災害予測に役立ちます（参考資料６）。

（２）施設の安全確認

建築物の耐震性や不燃性などの安全性について、専門家による診断を受け、その結果に基づき計画的な補強等の整備計画を立てましょう。特に、昭和56年5月31日以前に建設された建築物は、耐震性能が劣る場合が多いので、必ず耐震診断を受けましょう。

【参考】 社会福祉施設等の耐震化状況調査の結果（厚生労働省実施、平成24年4月1日時点） ・社会福祉施設等の耐震化率・・・84.3％（全国） ・高齢者関係施設の耐震化率・・・92.4％（全国） ・富山県内の社会福祉施設の耐震化率・・・84.9％

耐震診断の結果、補強を要する施設は計画的に整備していくこととし、改築を要するものは耐震不燃化建築物に立て替える計画が必要です。その場合、仮補強工事の施工や危険箇所の利用を一時差し控える等、当面の応急対策を講じましょう。

自力移動が困難な高齢者が多く入所する施設は、特に耐震化、不燃化に配慮し、安全を確保するよう努めましょう。

（３）防災設備等の確認

①　災害共通

・情報伝達強化（館内一斉放送システムなどの情報伝達設備の機能強化）

・水道の代替（災害時飲料水貯水槽兼用受水槽の設置）

・ガスの代替（灯油等燃料の備蓄と２４時間営業石油販売店の把握）

・電気の代替（自家発電装置の必要性を検討）

②　火災対策

ア　火災発生の予防

・火を使用する設備の近くに燃えやすいものを置かないようにしましょう。

※ストーブ周辺に燃えやすいものを置かないように心掛けましょう。

・喫煙は、日頃から所定の位置で行ないましょう。

※利用者のライター等は職員が適切に管理しましょう。

・カーペットやカーテン、寝具等は防炎製品を使用しましょう。

・厨房等の火を使用する場所の点検当番を決め、毎日、定期的に点検しましょう。

イ　避難経路の確保

・入所施設においては、重度の方を１階の避難させやすい部屋に入所させるなど配慮しましょう。

・消防署が通報から現場に到着するまでのおおよその時間を確認しておきましょう。

※消防隊の到着時間は、施設の立地や当日の道路状況等によっても左右されるので、目安と考えましょう。

・避難経路は、出火場所を複数想定しておき、それぞれ２つ以上の別方向への避難経路を決めておきましょう。また、２階建て以上の施設では、フロアごとに経路を決めておきましょう。

・廊下や出入口、階段などには避難の妨げになるものを置かないようにしましょう。

ウ　発生時対策

・消火器、屋内消火栓、三角バケツ、自動火災報知器、放送設備等の使用方法や設置場所などを確認しておきましょう。

※自動火災報知設備…煙や熱を感知して、ベルを鳴らして、火災の発生を知らせるもの

③　地震対策

・消火器の設置場所、有効期限を確認しておきましょう。

・自動火災報知設備の点検、更新をしましょう。

※地震発生時は、火災により被害が拡大するため、②の対策を再度点検しましょう。

・配管類の接合部にあそび対策を施すなどして、地震時に切断、抜け落ちの危険を防止しましょう。

④　風水害対策

・重要設備のかさ上げ工事や防水対策の実施を検討しましょう。

・排水溝のごみ、泥を除き、排水の点検を行っておきましょう。

・煙突やアンテナを針金で補強し、転倒を防止しておきましょう。

・屋根瓦、雨戸などの点検をし、必要な補修をしておきましょう。

・鉢植え、物干しなど飛散するものは室内へ移動しておきましょう。

・台風時、大きな木の枝が折れるため、樹木の剪定をしておきましょう。

⑤　雪害対策

・除雪道具の準備、点検をしておきましょう。

・融雪装置の動作確認をしておきましょう。

・豪雪による停電などに備えて、電気を使用しない暖房器具の準備をしておきましょう。

・除雪や雪下ろしに必要な人員の確保をしておきましょう。

⑥　原子力災害対策

・各施設の所在地（ＵＰＺ圏：志賀原子力発電所からの距離が約30㎞内に含まれているかどうか及び概ね何㎞の地点など）を確認しておきましょう。

・原子力災害が発生した場合の災害の情況や避難指示等の情報の収集方法、屋内退避の方法

や避難方法（避難施設や避難手段等）について確認しておきましょう。

・放射線の特性や影響、原子力防災が発生した際の体制や適切な防護策について、職員や入

所者及びその家族等の理解や意識を深めましょう。

（４）落下物、倒壊物の対策

①　屋内対策

ア　窓ガラス等の対策

・窓ガラスや書棚、食器棚等は、割れにくいガラスを使用しましょう。

・ガラスが割れた場合、飛散しないようガラス飛散防止フィルム等で補強する等、飛散防止対策を行いましょう。

イ　備品等の転倒防止対策

・ロッカー、タンス、書棚、戸棚及び冷蔵庫やテレビなどの電化製品等は、金具等で固定し、転倒を防止しましょう。

・書棚や戸棚は棚板の縁を高くするなど落下防止対策を行いましょう。

・開き戸は、振動により開いて収納物が落下しないように、扉の開放防止対策を行いましょう。

・廊下、階段、出入口等には、転倒して避難の妨げとなる不必要な備品を置かないようにしましょう。

ウ　天井からの落下物対策

照明器具（シャンデリア等）や吸音材、壁掛け時計等の取付状態を点検し、鎖で補強するなど、落下防止策を施しましょう。

エ　安全スペースの確保

可能ならば、建物内の一室は什器等を一切置かず、利用者が集まれる「安全スペース」として確保しておきましょう。手すりが設置されている広い廊下も安全スペースとしては有効です。

オ　情報通信機器の適正な管理

津波の被害が想定される施設では、情報源となるテレビやラジオの他、電話、FAX、パソコンなど通信機器を上階に設置しておきましょう。

②　屋外対策

ア　屋根瓦の対策

・瓦葺きの屋根は瓦の落下による負傷が予想されるので、葺き工事の工法、状態等について専門家による点検を行い、危険箇所を補修しましょう。

・可能ならば、スレート等の落下の心配が少ないものに改修しましょう。

イ　門、塀の倒壊防止

・屋外へ避難する場合の避難経路に面した、門、塀の倒壊防止について配慮し、安全性について確認しましょう。

・コンクリートブロック構造のものは、基礎部分、亀裂の状態等の点検を行い、必要な補修を行いましょう。

・危険性の高い石塀やブロック塀は、倒壊の危険のない生垣やフェンスにすることも有効です。

ウ　倒壊危険物の対策

・看板、物置、老木等の施設の構内にある倒壊危険物の点検を行い、危険なものは補強し、不用物は除去しましょう。

・避難経路や出入口付近の自動販売機等については、設置業者と相談し、必要な転倒防止策を行っておきましょう。

（５）危険物の管理と保管

火気使用器具や可燃性危険物からの出火や延焼に対する予防策を検討しましょう。

・ガス供給元栓の場所を確認しましょう。

・設備や器具は、感震自動遮断装置があるものを選びましょう。

・薬品、可燃性危険物は、火気がなく落下の危険がない場所に保管しましょう。

・プロパンガスボンベは、固定金具と鎖で固定しましょう。

（６）避難経路の確認等

①　避難場所への経路図を作成し、施設の見やすい場

所に貼り出しておきましょう。この場合最低でも

２つの避難経路を確保しておきましょう。なお、

定めた避難ルートのほかに、利用可能な道路は全

て把握しておきましょう。

②　建物内の安全な避難スペース、消火器の位置、地

震時に開放する出口位置、避難経路などについて建

物平面図をもとに記載し、廊下などだれもが確認で

きる場所に貼り出しておきましょう。

③　徒歩での避難が困難な利用者数か

ら割り出される必要な施設車両、職

員車両および近隣地域住民協力車両

を検討しておきましょう。必要数に

満たない場合は他機関の応援を得

られるよう、あらかじめ調整をして

おきましょう（車両の燃料は、日頃

から「半分を下回ったら給油する」

等のルールとし、いざという時の燃

料不足を防ぐことも重要です。）。

④　利用者ごとに避難するための方法

（徒歩、車いす、ストレッチャー）を

色分けするなど、職員が認識できるよ

うにしておき、プラカード、ゼッケン

等を準備しておきましょう。

⑤　避難に必要な時間を確認するため、

自動車及び徒歩で避難する場合、それ

ぞれどれだけ必要かを計測し、職員に

周知しておきましょう。

２　必需品の備蓄

大規模な災害が発生した場合には、行政も即座に施設への救援活動を実施できない可能性があります。このため3日間程度は施設で利用者及び職員の生活が維持できるように水、食料、その他必需品を備蓄してください（施設の立地場所等により、救護活動実施までの時間が異なる場合も想定できることから、消防等と相談のうえ、それぞれの施設に適した量を備蓄するようにしましょう）。その際には、利用者の特性を考慮して必要となる食料、資機材をリストアップし、備蓄しましょう。

なお、施設の機能が停止したことにより、利用者の健康状態が悪化するおそれがあります。日頃から備蓄しておく食料については、栄養バランスや利用者の特性に配慮したものとする必要があります。

また、津波の被害が想定される建物では、資機材の備蓄場所を津波被害のおそれのない場所に移しておくことが重要です。

※大規模な施設では、近隣住民の避難所になることが予想されるため、さらに余裕をもった量を備蓄しましょう。

※備蓄量の目安

【作成例（必需品の備蓄）】

○必需品の備蓄 ○○苑では、災害発生時の救援活動の遅れに備えて、入所者等の生活維持のため必需品を「6日分」備蓄します（○○苑の立地場所等から、救援活動は遅くとも3日以内に行われるが、○○苑は大規模災害発生時、近隣住民の避難施設となることから「6日分」の備蓄が必要となるため。）。 ※必需品備蓄の留意点 飲料水と生活用水の備蓄 ・～ 利用者の特性に合わせた非常用食料の備蓄 ・～ 衛生用品の備蓄 ・～ 医薬品確保のための備え ・～ エネルギー源の確保のための備え ・～ 備蓄品については、使用期限に留意し、担当職員が定期的に点検します。

【チェックポイント（必需品の備蓄）】

（１）飲料水と生活用水の備蓄

災害発生後は、すみやかに応急給水活動が実施されますが、給水範囲が広範に及ぶため、施設への給水が即座に実施されない可能性があります。飲料水については、一人一日３リットルを目安に、3日分程度を各施設で備蓄しておきましょう。

入所施設においては、飲料水のみならず、入所者の洗濯物やおむつ使用者の清拭等のために大量の水が必要になります。その他の生活用水については、受水槽の水の有効利用や井戸水・河川等の自然水利の利用等、施設の立地条件に応じて断水時に使える水源を検討しておきましょう（なお、浄水装置や組立水槽等を備えておけば心強いでしょう。）。

（２）利用者の特性に合わせた非常用食料の備蓄

災害発生時の断水、停電、都市ガス供給停止等に伴い、施設内での調理が不可能となる事態が想定されます。また、物資の流通が滞り食材の調達が困難になることも予想されるため、施設では3日分程度の食料を備蓄しておきましょう。

備蓄食料の内容は、利用者の身体的特性に応じた食料品の選定を施設で事前に検討し、調理が不要なものなどを備蓄しておく事が必要となります。

近隣住民の避難施設となることが想定される施設では、飲料水、食料等について、入所者及び職員が使用する６日分の備蓄をしておきましょう。

（３）衛生用品の備蓄

断水や停電により、洗濯や入浴ができない、水洗トイレが使用できない等、衛生面で様々な問題が発生することが予想されます。

紙おむつやウェットティッシュ、ナプキン等の衛生用品や、ポータブル便器、簡易トイレ等利用者の特性に応じた物品を備蓄しておきましょう（新潟県中越地震や東日本大震災の際にもトイレの確保が大きな課題となりました。）。

（４）医薬品確保のための備え

利用者の中には、常時投薬が必要な慢性疾患を有している人が多くいます。特に投薬が途切れると生命に関わるような疾病、投薬をしなければ症状のコントロールができないと見込まれる場合には、施設において３日分程度の医薬品を確保しておくように心がけてください。

緊急時にはどこにいても即座に投薬が継続されるように、入所者ごとの投薬に関しての情報を、施設、入所者、入所者の家庭で保管しておくことも重要です。

（５）エネルギー源の確保のための備え

停電時に備えた自家発電装置や自家発電に必要な燃料・冷却水の備蓄並びに、都市ガスの供給停止に備えたプロパンガス調理器具や薪を使った炊き出し等、代替熱源の確保方策を検討しておくことが必要です。

自家発電装置等の非常用電源の操作方法や代替熱源を用いた炊出し方法は、職員全員が防災訓練等の機会を通じて体験し、地震発生時に円滑に実施できるよう訓練を重ねておきましょう。

３　災害発生時の初動体制確立のために

災害が発生する時間帯によっては、少数の職員が災害発生直後の防災対応を全て行わなければならない事態に陥ります。

このため、様々な状況を想定して、職員の参集計画や安否確認の手順、家族引き取りの取り決め等について、事前に計画を定めておくことが必要です。

【作成例（災害発生時の初動体制確立のために）】

○災害発生後の初動体制確立 災害発生時は、通常の体制から速やかに対策本部体制に移行します。 夜間等に災害が発生した場合には、防災連絡網に基づきすみやかに情報伝達を行ったうえで、初動体制を確立するとともに、参集ルールにより参集します。 ○○苑では、事前に複数の避難行動計画を作成しています。 災害発生時は、収集した情報や避難場所等を踏まえ、本部長（施設長）が適切な避難行動を選択し、実行することになります。 避難所への避難が必要となった場合、次の分け方により、入所者ごとの避難方法を周知します。 避難誘導班の職員は、避難決定後、すみやかに該当する色のプラカードを入所者ごとに配付してください。 自立歩行可能 青 手引き歩行可能 黄 車いす移動で、自力での座位の保持できる 緑 ストレッチャー移動で、自力での座位の保持できない 赤 避難完了後、人的・物的被害を確認した場合には、市町村等に報告するとともに、順次、入所者の家族の安否確認を行います。

【チェックポイント（災害発生時の初動体制確立のために）】

（１）職員や施設内外との連絡体制の整備

災害に備えて、夜間などの勤務時間外を含めて職員への防災連絡網及び緊急連絡先等一覧を作成し、同時に被災しないと考えられる数箇所に保管しておきましょう。

※保管場所の例

・町内会、ボランティア団体、家族等

・県市町村担当課、消防署、警察、協力医療機関

・電気設備等管理委託業者

・給食業者　　等

外部（医療関係者、委託業者など）と電話が通じない場合の緊急時連絡方法（メール・災害伝言ダイヤル・徒歩）を検討しておきましょう。

（２）職員の参集と役割分担計画の作成

職員の居住場所や通勤手段を考慮に入れ、災害発生時に

施設への参集が可能な職員が何人いるかを把握した上で、

初動期における職員の役割分担を明確に定めましょう。

災害の大きさ（地震であれば震度χ以上など）によって

どの範囲の職員が自動参集するかという参集ルールを定め、

職員が混乱しないよう参集計画を策定しましょう。

①　役割分担

・災害発生時、通常の組織から災害対応がスムーズに行える対策本部体制に移行できるように、事前に災害対策本部体制を確立しておきましょう。

・入所施設では、夜間時に参集可能な職員を決めておきましょう。

※夜間参集可能な職員の決め方の例

→自宅から施設までの距離が近い

→施設までの経路が被災する危険性が低い　等

・参集状況に応じて対策本部体制を作り、貼り出しておきましょう。

・本部長が不在の場合は、あらかじめ本部長の代わりとなる責任者を決めるルール化をしておきましょう。

②　参集計画

ア　昼間に地震が発生した場合

・通常の組織から対策本部体制に移行し、行動を開始しましょう。

・外出中の職員は、戻り次第、本部長の指示を受けて行動を開始しましょう。

・外出先から施設に戻れない場合は、事前に定められた連絡方法に従って状況を報告し、「施設に戻る」、「自宅に戻る」、「周辺被災者の救護活動に当たる」などを自己判断しましょう。

イ　早朝又は夜間に災害が発生した場合

・早朝、夜間の参集ルールは、事前に決めておきましょう。

※参集ルールの例（地震の場合）

| 参集 体制 | 行動基準 | 参集人員 | 連絡体制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待機 | 施設所在市町村内で震度4を記録又は県内で震度6弱以上を記録したとき | ・当直 （当直職員は、施設長等に状況を知らせる。） | 施設長等の判断に基づき、職員連絡網により参集を要する職員に連絡を入れる。 |
| 警戒 参集 | 施設所在市町村内で震度5弱を記録したとき | ・施設長等 ・各班責任者 ・各班であらかじめ定めた夜間参集可能職員 | メール等により、参集の可否に関わらず連絡する。 |
| 非常 参集 | 施設所在市町村内で震度5強以上を記録したとき | ・全員 | 同上 |

（３）利用者一覧の準備

氏名、年齢、連絡先、血液型、家族等、介護内容、介護担当者などの一覧を作成し、同時に被災しないと考えられる数箇所に保管しておきましょう。

利用者に関する情報（ＡＤＬなど）は平常時から電子データ及び印字された用紙で管理するとともに、避難支援で必要となった場合に県市町村の高齢者福祉担当課等へ提供できるよう準備しておきましょう。

※平常時においては個人情報保護の観点から情報管理には細心の注意を払いましょう。

（４）施設における利用者の安否確認方法の検討

通所事業所の場合はもちろんのこと、入所施設においても入所者が外泊している場合もあるため、災害発生時に入所者が施設外にいる時の安否をどのような方法で確認するのかを、入所者やその家族と事前に話し合い、合意形成を図っておきましょう。

（５）入所者の家族との連絡体制の確立

入所施設では、入所者の家族の安否を確認することが、入所者の精神的安定を保つために重要です。災害用伝言ダイヤルサービスの利用など災害発生時の家族と施設間の連絡方法を事前に定め、情報収集がしやすいような工夫をしておきましょう。

災害発生後の家族による一時引き取りの可能性や方法について、各家族と協議しておくことが必要です。入所者の家族が居住する地区の避難場所など避難時の連絡場所を定めておき、緊急時には家族から連絡を入れてもらうことを事前に申し合わせておきましょう。

通所事業所においては、利用者が事業所にいた場合の引き取り方法をあらかじめ家族との間で協議し、災害発生時の引き取りに混乱が生じないようにしましょう。

災害発生時の家族との連絡体制や引き取りに関する情報は、台帳として整備しましょう。

（６）情報通信手段の確保

①　「災害用伝言ダイヤル171」の活用

非常時に職員及び利用者の家族と連絡をとるため、「災害用伝言ダイヤル171」を活用しましょう。

②　「ケータイ災害用伝言板」の活用

震度6弱以上の地震など、大きな災害が発生した場合に開設される、携帯電話の「ケータイ災害用伝言板」を合わせて活用しましょう。

③　災害時優先電話の指定

災害時優先電話は、災害時の公共の秩序を維持するために、地方公共団体やライフライン関係者、病院などの機関を対象に指定されている回線で、「発信」が一般の回線よりも優先されるのが特徴です（詳細は総務省のホームページをご参照ください）。

「社会福祉法第2条第1項に定める社会福祉事業を行う者」は指定を受けることが可能です。詳細はご利用の電気通信事業者（NTTの場合は「116」）に問い合わせてください。

（７）職員、行政・防災関係機関との連絡方法のルール化

①　職員間の非常時連絡方法のルール化

電話やメールによる参集連絡文案を定め、定型文にして連絡の迅速化を図りましょう。

※連絡文案の例

| 例１ | ○○です。 今△△にいます。 後▽▽分で到着します。 |
| --- | --- |
| 例２ | ○○です。 ■■のため参集できません。 ××にて待機します。 |

非常時には参集できる、できないにかかわらず、必ず連絡することをルール化しましょう。

②　市町村、防災関係機関、医療機関、ライフライン関係機関との情報伝達に関するルール化

非常時にすみやかに連絡できるよう、市町村や関係機関との情報伝達手段をあらかじめ決めておきましょう。

なお、市町村に対しては、原則として次のルールに従って連絡してください。

（市町村によっては、対応が異なる場合がありますので、事前に確認してください。）

※市町村への連絡方法等

| 方 法 | メールまたはＦＡＸ |
| --- | --- |
| 様式及び連絡先 | 巻末「参考資料７」をご参照ください。 （事前に確認のうえ、用意をお願いします。） |
| 時 期 | 応急措置や避難等の必要な措置や手段を講じた後 （県や市町村から必要に応じて、報告を依頼する場合があります。） |

※連絡の内容等

| 被害が発生した場合 | 地震により、次のような被害が発生した場合は、応急措置や避難等必要な手段を講じた後に、被害の内容を連絡してください。 ○人的被害－けが等の程度にかかわらず連絡してください。 ○物的被害－次のような被害は連絡をしてください。 ・被害額が概ね10 万円以上のもの（「具体的な例示」を参照）。 ・断水、停電等の施設運営に重大な影響を及ぼすもの。 |
| --- | --- |
| 大規模な地震が 発生した場合 | 「施設の所在市町村内で震度５強以上」又は「県内で震度６弱以上」の大規模な地震が発生した場合は、応急措置や避難等必要な手段を講じた後に、被害の無いときも連絡してください。 |

※具体的な例示

| 対 応 | 例 示 |
| --- | --- |
| 連絡をする場合 | ・建物が損傷した（「壁にひびが入った」「ドアが閉まらなくなった」「複数の窓ガラスが割れた」「屋根瓦の脱落による雨漏り」など） ・什器、備品の転倒や落下、消耗品等の散乱（「タンスが3棹倒れた」「コップが30 個割れた」など） ・ライフラインの損傷（「パイプの切断」「水漏れ」「停電」等） など |
| 連絡をしない場合 | ・エレベーターやガス器具など、安全装置による一時的な停止 ・容易に復旧可能な什器、備品の転倒や落下、破損（「書類が机から落ちた」） ・少数の備品、消耗品の損傷（「食器が数枚欠けた」など） など |

（８）避難行動計画の検討

①　避難行動計画

災害発災時、管理者等は収集した情報を踏まえ、避難場所、避難経路の安全性の確認を行い、事前に定めておく避難行動計画パターンの中から適切な行動を選択し、職員に避難行動を指示しましょう。

事前にどういう情報の場合にどの行動を選択するかを検討しておきましょう。

※事前に定めておく避難行動計画パターンの例

| 当初の避難では | ⇒ | 建物内の安全スペースへ避難 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 施設外の安全な広場へ避難 |
|  |  | 被害を受けない場所へ避難 |
| 本格的な避難では | ⇒ | 建物内で待機 |
|  |  | 施設敷地内の安全な広場等へ避難 |
|  |  | 広域避難地へ避難 等 |

②　夜間の屋外への避難

災害が夜間に起こった時、職員が参集するまでの間、数少ない当直の職員で、入所者の当初の避難を実施せざるを得ません。

夜間の避難行動に備え、災害時には近所の応援が迅速に得られるよう、日頃から自主防災組織や地元消防団等との連携を強めておきましょう。

また、夜間の屋外への避難にあたっては、目の不自由な入所者に対しても、安全かつ迅速に誘導できるよう、職員は明るい色の上着の着用や蛍光塗料を使ってルート誘導を行うなどの工夫をしましょう。

③　避難方法等

災害発生時の高齢者の避難は容易ではないとされており、個々に具体化する必要があります。

ア　避難地の確保

・あらかじめ協力福祉施設を避難先として複数確保します。

・市町村が指定した避難施設を確認しておきましょう（近隣小学校体育館、公民館

等）。

イ　避難の開始時期

施設長等がテレビ・ラジオや市町村災害対策本部からの情報等を元に判断します。

ウ　輸送車両の必要数

徒歩での避難が困難な利用者数から割り出される、施設車両・職員車両および近隣地域住民協力車両で必要数を確保しておきましょう。

エ　避難施設の適性

利用者の病状等を考慮して決定しましょう。

オ　避難方法の周知

利用者ごとに避難するための方法（徒歩、車いす、ストレッチャー）を色分けし、プラカード、ゼッケン等を使用し、瞬時に判断できるようにしましょう。

※避難方法による色分けの例

| 自立歩行可能 | 青 |
| --- | --- |
| 手引き歩行可能 | 黄 |
| 移動は車いすを使用し、バスの座席等では、自力で座位を保持できる | 緑 |
| 移動はストレッチャー等を使用し、自力で座位を保持できない | 赤 |

カ　避難所への徒歩移動の実現性

通所事業所においては、入所施設と比べて徒歩移動の可能な利用者が多いため、避難所への徒歩移動が適当な場合もあります。この場合、日中または夜間での職員数の違い、利用者の状態、地域住民の応援体制の状況により判断し、実現性が低い場合は公的機関等の応援を求めます。

キ　避難に必要な時間

自動車による避難と徒歩による避難がそれぞれどれだけの時間を要するかを計測し、職員に周知しましょう。

４　地域社会との連携づくり

災害発生時には、水や食料の確保、利用者の日常生活介護等の面で、様々な支援が必要となります。このためには、地域社会と日ごろから連携をとり、いざという時に協力が得られる体制を確立しておくことが必要です。

協力医療機関や近隣の病院、他の社会福祉施設、地域

の自主防災組織や商店等と事前に協定等を結ぶなど、協

力体制を確立するとともに、日頃の付き合いを心がけ、

施設等に対する理解を深めましょう。

【作成例（地域社会との連携づくり）】

○地域社会との連携づくり 大規模災害発生時は、施設職員の被災が想定されます。 そのような状況下では、入所者の安全の確保と安心して生活できる環境の回復・保持に向け、すみやかに物的・人的体制を確保することが重要です。 ○○苑では、災害時応援協定を次の団体と締結しており、災害時の人的応援体制を構築しています。 ・地元自治会 ・△△園（□□市） ・××苑（■■県） ・～ 当施設に派遣される者が、すみやかに応援業務にあたれるよう、応援者向けのマニュアルを作成しています。職員は、マニュアルの内容について把握するとともに、応援業務が円滑に行わるよう、必要な情報提供等に努めてください。 日頃から交流をもつことが地域との協力体制確立に重要であることを認識し、地域住民と積極的にコミュニケーションをとるなど、交流に努めてください。

【チェックポイント（地域社会との連携づくり）】

（１）地域の避難拠点としての役割の認識

大規模災害発生時は、施設が一時的に地域住民の避難場所となったり、在宅の高齢者等の緊急拠点になる等、施設は地域社会で大きな役割を果たします。

このため、自らの施設を「社会資源」として位置づけ、地域との結びつきを日常的に意識しながら、地域社会と施設がお互いに助け合う関係づくりを推進しましょう。

（２）広域的な応援体制づくり

被害が広範に及ぶ場合には、被災地域外からの応援が必要となります。このため、他県にある関係施設やボランティア団体とも日ごろ交流を重ね、大規模災害発生時に備えた広域的な応援体制づくりに取り組みましょう。

（３）応援を受ける場合の施設内対応マニュアルの作成

ボランティアや他施設の職員、地域住民等による応援を受ける場合には、支援者に対して施設対応マニュアルを渡し、施設内での支援作業が円滑に行われるよう工夫することが有効です。

マニュアルは、施設運営の理念、施設の利用者の特性（身体的・精神的状態、食事や排せつ等の介護方法等）、さらに避難誘導の方法等、施設で応援者が活動する際の手順書として作成しておきましょう。

（４）災害時応援協定

①　災害時応援協定の締結

災害発生時、すみやかに人的・物的援助を受けることができるように、事前に次のような関係機関等との間で災害時の対応について、取り決めを行っておきましょう。

・地元市町村や地元自治会

・近隣施設や他都道府県の施設

※近隣施設は同時に被災する可能性があるため、他都道府県の施設と協定を結んでおくことも有効です。

・食料、生活用品の納品業者

・施設、設備のメンテナンス業者

・医療機関　　等

②　自動派遣・搬送について

災害時は、通信手段の遮断により、協定先に対して応援要請できない場合が想定されます。そのような場合に備え、災害発生を確認した時点で、物資等の自動的な緊急配送、自動的な職員派遣等を取り決め、協定に盛り込んでおくことが有効です。

※納品業者と施設との間の自動搬送条項（例）

（援助物資） 第○条 甲（注：施設）及び乙（注：納品業者等）は、災害時等に甲が必要となる乙が扱う物資（乙が行う事業）について、その品目、数量（その内容）を検討し定めるものとする。 （災害時等の救助物資の搬送） 第○条 乙は、災害時等に自主的に又は甲からの要請により、前条で定めた援助物資を甲に対して搬送するものとする。

※施設間の自動派遣・搬送条項（例）

（災害時等の人的支援） 第○条 甲及び乙は、災害時等に自主的に又は要請により、施設職員を派遣するものとする。 （災害時等の物的支援） 第○条 甲及び乙は、災害時等に自主的に又は要請により、救援物資を搬送するものとする。 （災害時等の入所者の受入れ） 第○条 甲は、災害時等に入所者の安全を確保できない場合には、乙に対して入所者の受入れについて要請することができる。 ２ 乙は、前項の要請を受けた時は、速やかに受託するように努めるものとする。

５　防災教育と防災訓練

災害発生時は、迅速かつ適切な対応が求められます。混乱が続くなか、そのような行動を行うには、日頃からの防災教育・防災訓練が不可欠です。「普段行っていないことは、緊急時にもできない」ことを念頭に、訓練等をとおして十分な対策を行いましょう。

【作成例（防災教育と防災訓練）】

○防災教育と防災訓練 ○○苑では、防災教育を施設の年間研修計画に位置付けています。毎年、全職員を対象に、定期的に実施しますので、必ず参加してください。 防災訓練については、入所者にも参加いただき、年間2回（1回は夜間想定）実施します。 防災訓練の結果は、防災計画を見直す際の重要なポイントとなるため、各職員は、訓練で気付いたこと、改善が必要と思われることを災害対策本部組織員に報告してください。

【チェックポイント（防災教育と防災訓練）】

（１）防災教育

災害発生時、災害対策にあたるのは施設職員です。災害時には、予期せぬ事態が次々と発生し、職員の瞬時の判断、臨機応変の措置が被害の拡大防止につながります。

そうした判断や臨機応変の措置は、すぐにできるものではなく、日頃からの職員の防災意識によるところが大きく、各施設において、職員の防災意識の向上を図るため、職員の講習会等への参加、施設内での研修の実施等、災害の基礎知識、防災、災害時の役割等について学ぶ機会を設けるようにしましょう。

※防災教育のテーマの例

・「各災害についての基礎的な知識」…想定される被害の内容、施設の被害など

・「施設で行っている災害対策の概要」…建物の耐震安全性、食料・資機材・医薬品等の備蓄

など

・「災害時にとるべき行動」…対処方法、救命救急の方法（人工呼吸、止血方法等）、果たすべき役割など防災教育の実施は、市町村や消防署に相談して、協力を得ながら行いましょう。また、防災教育には、可能な限り利用者にも参加してもらいましょう。

（２）施設で行う防災訓練

防災訓練は、毎年２回以上必ず行いましょう。また、入所施設では、そのうち１回は夜間を想定した訓練を行い、少ない人数での安全で効率的な避難体制を確立し、夜間の災害に備えましょう。

※施設で行う防災訓練のチェックリストの例

・災害が発生した場合における利用者及び職員の対処方法

・初期消火活動

・利用者の安否確認

・出口の確保

・通路の安全確認

・安全な避難スペースへ避難、誘導

・入所者、職員等のけがの応急手当

・施設の防災本部の設置

・施設の安全点検、情報伝達

・本部長の各班に対する指揮指導、避難行動の判断

また、訓練の結果を受け、施設で作成した災害対応マニュアルは、１年に１回程度の見直しを行い、各施設を取り巻く環境の変化に対応した、より効果の上がるものに見直していきましょう。

（３）地域で行う防災訓練

地域との連携・協力は、災害発生時や復旧時に極めて有効です。

地域で行う防災訓練に施設としても参加し、災害の際にどのような行動をとるべきか、特に情報の伝達、避難方法について十分理解しておきましょう。併せて、地域及び自主防災組織との連携の取り方も協議しておくことは重要です。

また、日頃から、地域での催し、行事に積極的に参加し、地域の人に「災害時に介助が必要な人たちが近くにいる」ことを認識してもらうとともに、災害時要援護者の災害時の施設への受け入れ体制、人数などについて話し合っておきましょう。

地域の人たちを招いた催しを施設内で開催し、施設に馴染んでもらうことも災害時の迅速な避難行動、救助活動に役立ちます。

第２章　火災対策

火災による死者の多くは、一酸化炭素中毒・窒息や火傷が原因で亡くなっており、その割合は3割を超えています。また、死亡に至った経過は、逃げ遅れが半数以上を占めており、その内容は以下のようなものがあげられます。

・火災の発見が遅れ、気付いた時には火炎が回り、すでに逃げ道がなかったと思われるもの

・避難行動を起こしているが、逃げきれなかったと思われるもの（避難中の火傷やガス吸引によって、搬送先の病院等で死亡した者を含む）

・延焼拡大が早かったため、ほとんど避難ができなかったと思われるもの

・判断力に欠け、あるいは、体力条件が悪く、ほとんど避難できなかったと思われるもの

平常時から、火災の発生を防ぐ対策を行うとともに、万が一、火災が発生した場合に、被害を最小限にするための体制を整備しましょう。

【作成例（火災対策）】

火災対策 １ 火災の発見 職員が施設内で火災を発見した場合、 ・大声で周囲に知らせるとともに、非常ベルを押す ・必ず複数名で対応する ・集まったメンバーで、初期消火を行う者と１１９番通報を行う者等を決め、分担して行動する ・～ 各自、施設内の非常ベル、消火器等の配置場所については、日頃から確認しておいてください。 ２ １１９番通報 原則、職員は勤務時間中、携帯電話を身につけておき、火災を発見した場合は、通報要領に基づき、直ちに１１９番通報をします。 通報要領 消 防 「119番消防です。火事ですか、救急ですか？」 通報者 「火事です。」 消 防 ～ 通報者 ～ 消 防 ～ 通報者 ～ ３ 初期消火 ○○苑では、消火器により初期消火を行います。その際は、次の点に留意します。 ・炎が天井に上がったら、消火活動を中止する。 ・消火活動を中止して避難する際は、扉を閉め、炎を閉じ込める。 ・消えたように見えても再発火の恐れがあるため、消火器を具備して待機する。 ・～ ４ 避難誘導及び手当・病院への搬送 初期消火にあたる職員以外は、すみやかに入所者に対して避難を呼びかけ、避難誘導を開始します。 避難場所は、原則、以下のとおりとします。 出火場所 避難場所 厨房 中庭 ボイラー室 食堂 居室○○号室 ホール ～ ～ 避難時の留意点 ・姿勢を低く、濡れたハンカチ等で口、鼻を覆い、煙を吸わないようにする。 ・別のフロアへの避難は階段を使用し、エレベーターは使わない。 ・事前に定めた入所者別の避難方法により、迅速に避難誘導を行う。 ・～ ・～ ・避難場所に着いたら、避難状況を正確に施設長に報告する。 ・～

【チェックポイント（火災対策）】

１　火災による災害の特徴

・火傷

・火災を前にして恐怖で身体が動かなくなったり、煙にまかれるなどして、身動きがとれなくなり、逃げ遅れる

・煙や熱傷等によって喉等をやられ、呼吸困難等となる

・難燃性の製品等から有毒ガス等が発生する　　　など

※火災の特性 ＜木造の場合＞ ・建物全体から炎が噴出することもあり、他の建物へ延焼しやすい。 ・壁づたえに炎が伝わり、気づかないうちに建物全体へ燃え広がることがある。 ・火災により可燃性ガスが発生し、そのガスに引火して一瞬のうちに炎が広がること がある（フラッシュオーバー現象）。 ＜耐火の場合＞ ・煙が外部に出にくく、建物内に濃煙、熱気がこもりやすい。 ・階段、エレベーター、配管スペースなどを伝わって上階へと延焼し、立体的な火災 に進展する。

２　火災を発見したら

（１）人が発見した場合

大声で周囲に知らせるとともに、非常ベルのボタンを押す。

（２）自動火災報知設備等の作動によって発見した場合

・点灯した受信機の地区表示灯の場所と警戒区域一覧図を照合して確認し、現場へかけつける。

・現場に急行する際は、消火器、懐中電灯、マスターキー等を携行する。

３　１１９番通報

（１）通報

①　携帯電話による場合

勤務中は必ず携帯電話を身に着けておき、火災を発見したら、直ちに１１９番通報を行いましょう。

※携帯電話には、「施設名、住所及び電話番号等を記入したプレート」を取り付けておきまし

ょう。

②　火災通報装置による場合

ア　ボタンをしっかり押して、１１９番応答ランプが点滅したことを確認すること。

イ　消防からの確認のための呼び返しは、緊急時はとる必要はありません。

ウ　間違って通報した場合、呼び返しや１１９番通報で間違いである旨を伝えれば、問題ありません。

※火災通報装置 ①ボタンを押すことで、消防機関へ自動で住所・建物名称等を通報する装置です。日頃から、施設のどこに設置されているか確認しておきましょう。 ②自動火災報知設備の作動に連動して、火災報知装置が自動的に１１９番通報するようにシステム改修すると、通報ボタンを押す手順を省くことができます（※連動させる場合は、管轄の消防本部との協議が必要です。）。

（２）通報要領

落ち着いて火災発生現場の位置と目標、火災の状況及び避難状況を正しくはっきりと知らせましょう（分かる範囲でかまいません）。

（例）１１９番通報をした時のやりとり

| 消 防 | 「１１９番消防です。火事ですか、救急ですか？」 |
| --- | --- |
| 通報者 | 「火事です。」 |
| 消 防 | 「住所を教えてください。」 |
| 通報者 | 「住所は、○○市○○町○○番○○号です。」 |
| 消 防 | 「何が燃えていますか？」 |
| 通報者 | 「○階建ての○階の○○が燃えています。」 |
| 消 防 | 「けが人はいませんか。」「消火活動はしていますか。」「避難誘導はしていますか。」「避難場所はどこですか。」等 |

４　初期消火

初期消火とは、出火直後で火が天井に燃え移るまでの消火活動のことです。この間の消火は、火災を大きくしないために非常に重要です。

まずは自らの逃げ道を確保し、消火器等での消火活動が終わった際はに、すぐに逃げられる態勢をとって消火活動に当たるようにしましょう。

※「消火できない」の判断 天井まで火が上がった場合や消火器を１～２本使っても火を消すことができない場合は「消火できない」と考えられます。その場合、消火活動を中止し、火災の拡大を遅らせるために部屋の扉を閉め、炎を閉じ込めてから避難しましょう。

（１）消火器の使用方法

①安全弁（黄色いピン）を上に引き抜く。

②ホースを外して火元に向ける。

※炎に向けず、燃えているものに向ける

※火元から約５ｍ離れた位置

③手元のレバーを強く握りしめる。

※ぬれタオル、フタ等での消火は、やけ

ど、火災の拡大の恐れがあるので、消火

器の予備がない場合等の補助的手段とし

ましょう。

（２）消火栓の使用方法

【ホース掛タイプ消火栓】　　　　　　　　【内巻タイプ・ホースリール式消火栓】

①扉を開く。　　　　　　　　　　　　　　①開閉弁を開ける。

②ホースを取り出す。　　　　　　　　　　②ホースを伸ばす。

③ホースを床に置く。　　　　　　　　　　③放水する。

④ホースを伸ばす。

⑤放水する。

５　避難誘導

（１）避難指示

初期消火活動の一方で、利用者に対して避難を呼びかけ、避難誘導を行います。

（２）方法

①　放送設備または携帯用拡声器を使用して火災の発生を知らせつつ、職員が各室を回り、口頭で避難誘導等を行ないます。自力での避難が困難な利用者が多い施設では、避難にあたり、役割分担を明確にし、避難指示をする職員以外は、すみやかに利用者の避難誘導にとりかかりましょう。

②　避難場所は、火災の状況に対応できるように、複数予定しておき、火災時にどこに避難させるか決定します。

※出火時は、とりあえず一時的に火災から安全が確保できる施設敷地内（駐車場等）あるいは施設外の空き地等へ避難することとし、避難完了次第、近くの公民館等へ移動するなど段階的に考えておきましょう。

（３）火災避難時の留意点

①　煙にまかれたり、炎の状況により逃げ場を失ったりするので、迅速な避難指示・避難誘導が必要となります。

②　姿勢を低くして、ぬれたハンカチ等を口と鼻に当て、煙を吸わないようにしましょう。

③　エレベーターは使用せず、階段を使用しましょう。

④　寝たきり等で１人では歩行が困難な者に対する避難を積極的に支援しましょう。車椅子、ストレッチャー等を使用し、利用者の状況に合わせて避難の支援をしましょう。

⑤　施設、利用者の実態に応じた方法により避難しましょう。

⑥　延焼を少しでも抑えるため、ドア及び窓は閉め、鍵はかけないようにしましょう（ただし、地震の時はドアが変形して開かなくなることがあるので、開放して避難します。）。

⑦　いったん避難したら再び建物の中には戻らないようにしましょう。

（４）利用者の確認

安全な場所に着いたら、すみやかに避難完了者、負傷者、要救助者等について、それぞれ何名いるかを正確に責任者に知らせ、逃げ遅れた者がいないか確認しましょう。

（５）消防隊への引き継ぎ

現場に到着した消防隊に、「出火場所」、「避難の状況」、「入所者数」等の状況を報告しましょう。

６　手当て・病院への搬送

避難者の状況を確認しながら、ケガをしていないか、気分がすぐれない者がいないか、体調を崩した者がいないか、確認を行いましょう。

ケガ等に対して応急的な措置を施しつつ、病院での診察・診療等が必要と思われる者については病院への搬送を行いましょう。

第３章　地震対策

地震発生時には、原則として、事前に決めておいた対策本部体制をとり行動しましょう。

事前に決めておいた体制を確保できない場合、本部長は実際の参集状況に応じて各班に職員を割り当てましょう。なお、本部長が不在の場合にも対応できるよう、代理者・代決権者をあらかじめ決めておきましょう。

少ない職員で役割分担する場合は、一人が複数の役割を担うことになりますが、まず、救護・看護班、避難誘導班、情報連絡班を立ち上げましょう。

【作成例（地震対策）】

地震対策 【安全の確保】 地震発生時、揺れを感じたら、次の点に注意して、まずは自分の身を守ります。 ・机やテーブルの下に隠れ、落下物や転倒物から頭部を守る。 ・ドアは開けておき、非常脱出口を確保しておく。 ・あわてて、外に飛び出さない。 ・～ 【災害対策本部組織による行動】 揺れがおさまったら、原則、災害対策本部組織の班分けに基づき行動します（災害発生時は予期せぬことが起こります。その際は、臨機応変な行動に努めましょう）。 （災害対策本部） ・各班からの情報をもとに、適切な避難行動を選択し、指示 ・～ （避難誘導班） ・施設内にいる入所者、職員等の安全確認を行い、情報を災害対策本部に報告 ・入所者が安全な場所へ避難できるように、安全な避難経路を確保 ・避難誘導の指示があった場合の入所者等の避難誘導 ・～ （救護班） ・負傷者が出た場合には、安全な場所で応急手当てを実施 ・医療機器利用者のための電源確保 ・万が一、死者が出た場合、他の入所者の動揺を防止するため隔離安置 ・～ （消火班） ・ガス器具等の点検及び元栓の閉止等によるガス漏れ防止対策（本震前の小さな揺れを感じた段階で対策に努めましょう） ・火災が発生した場合の消火活動 ・～ （○○班） ・～ （△△班） ・～ 【夜間に地震が発生した場合】 ・職員は自主参集ルールに基づき参集する ・夜勤者の中でのリーダーは、参集した職員や自主防災組織員に対して適切な指示を行い、施設長が参集するまでの間、混乱を防止に努めます。 ・～

【チェックポイント（地震対策）】

１　地震災害の特徴

・建物や設備自体の損傷、故障

・落下物や転倒等により備品等の破損・散乱

・施設内の混乱

※利用者の中には、施設内をうろついたり、大声を出したり、騒然とした状況が生まれる可能性があります。

・外部との連絡途絶、孤立状態の継続

電気、水道、ガス等の供給が停止し、施設の機能が麻ひ。

道路等が寸断される。

固定電話や携帯電話の一斉集中から、連絡がとれない状態が続く。

市庁舎の倒壊等により、行政の機能も麻ひ。

・津波のおそれ　　など

２　人的・物的被害の確認

（１）安全の確保

大地震の場合、強い揺れが長時間続くことが予想されます。大きな揺れがおさまるまで、職員は自らの身を守ることを最優先に、落下物や転倒物から頭を守り、慌てて外に飛び出さないようにしましょう。また、その際、ドアは開けておき、非常脱出口を確保しておきしょう。

自らの身の安全性を確保した上で、とっさの判断や行動が難しい利用者に対しては、身の安全確保を呼びかけ、頭からふとんを掛けるなど、頭部を守る行動をとりましょう。

（２）施設内人員の安否確認と人命救助

地震発生時に施設内にいた利用者、ボランティア、職員などの安全確認を即座に実施します。職員は利用者の安否および負傷の程度を施設長に報告するとともに、家族からの問合せに応じます。施設長を中心に指揮系統を一本化し、施設長の所在は、職員に明らかにしておきます。

また、負傷者が発生している場合には、二次災害のおそれのない安全な場所に移し、医師の手当が受けられるまでの間、可能な限りの応急手当てを実施しましょう。日頃からの地震防災訓練で慣れておくことが重要です。

なお、医療機器を利用している利用者へは電源の確保を行いましょう。

万が一、死者が出た場合には、利用者が動揺しないよう隔離安置しましょう。

（３）施設の屋内外点検

大きな揺れがおさまったら、職員は、利用者が安全な場所へ避難できるように、ガラスの破片や棚の転倒の状況を確認して、必要な出口や通路の安全性を確保し、安全な避難経路を確保しましょう。（開ける出口は事前に決めておきましょう。また、戸が再び閉まらないように近くにあるものをはさみ込んでおきましょう。）

施設内の火器器具、危険物の点検を行い、出火の有無を確認した上で、施設の倒壊危険性の把握、室内や通路、廊下等落下物や転倒物等の障害物の点検を行い、余震による二次災害の発生を防ぎましょう。

３　二次災害の発生防止対策の実施

（１）出火防止対策の徹底

火元付近にいる職員は手分けして火元の点検、消火活動を行いましょう。日頃の地震防災訓練で消火栓、消火器の位置を把握するとともに消火動作に慣れておきましょう。自動消火装置付きの機材を導入しておくことも効果的です。

万が一、施設内で火災が発生した場合には、職員並びに必要に応じて施設の近隣住民の協力を得ながら初期消火活動に努め、火災の延焼拡大を未然に防止しましょう。

また、ガス器具等の点検と元栓の閉止等によるガス漏れ防止対策を図るとともに、ガスの漏洩が疑われる時には電気のブレーカーを切るなどして火災の発生を防ぎましょう。

（２）施設周辺での被害状況把握

地震の二次災害によって利用者が被害を受けないように、津波や山崖崩れの危険性、延焼火災の発生等、施設が立地している場所の周辺での二次災害の発生状況を確認し、必要と判断された場合には、避難の準備を開始します。

４　施設の利用者の避難誘導

施設長は、事前に定めておいた避難行動計画パターンの中から適切な行動を選択し、職員に避難行動を指示しましょう。

なお、「倒壊の危険性がある建物」「土砂災害の被害が想定される建物」「津波の危険性がある建物」では、揺れがおさまったらただちに避難を開始しましょう。

余震が起きても、慌てずに正しい情報に従い行動しましょう。

（１）避難を実施する場合の対応

施設長から避難誘導の指示が出された場合には、すみやかに避難を開始する旨を利用者に伝え、安全に避難地まで誘導する手順を指示します。

①　施設の敷地外へ徒歩で避難する場合は、利用者が逃げ遅れないようにロープなどを使いましょう。寝たきり等で１人では歩行が困難な者に対する避難を積極的に支援しましょう。車椅子、ストレッチャー、背負っての避難など利用者の状況に合わせて支援しましょう。

②　避難誘導が完了した場合には、全員の安全を確認するとともに、避難が完了した旨を施設長へ連絡します。

③　避難所では、被災地区から多くの住民が集まってくるので、どの施設からの避難者であるか分かるよう、ゼッケン・緊急避難カードの着用等を利用して、混乱を防ぐ必要があります。

④　協力医療機関等との連絡を密にし、避難生活で体調を崩した利用者が出た場合には、迅速に必要な応急処置を行うとともに、受け入れ可能な医療機関や他施設への入院、入所の協力依頼を行いましょう。

⑤　避難生活がどの程度になるかにより、段階に応じた利用者のケア、職員の健康管理などが必要になります。スタッフと打ち合わせを行いながら、必要なケアを計画的に実施しましょう。

（２）被害が軽微な場合には施設内で待機

施設の被害発生状況を調査した結果、施設内の被害が軽微で、建物内の安全対策が十分で津波等の危険性がない場合には、室内の落下物等利用者に危害を与えるおそれのある物を除去し、各自安全な場所で待機します。

（３）施設内安全空間への避難誘導

施設内には、日頃から安全空間を確保しておき、施設の一部に被害が発生して、その場にとどまることが危険と判断される事態が生じた場合には、安全空間を点検し、利用者の避難するスペースを確保した上で、利用者を誘導しましょう。

なお、災害時に適切な行動が困難な利用者については、安全な避難スペースへ誘導します。

（４）施設周辺の安全空間への避難誘導

施設の被害が甚大で施設内にとどまることが危険と判断された場合には、被害を免れた近くの建物や他の施設に理解を求め、施設周辺の安全な避難空間を確認し、地域の自主防災組織等の協力を得て利用者を避難誘導します。

避難誘導の方法は、利用者の特性や施設の立地状況によって異なりますので、それぞれの特性に応じ、事前に定められた方法で避難誘導を行いましょう。

余震時には慌てずに正しい情報に従い行動し、身の安全を守る行動をとることや危険な場所に立ち入らないように指示しましょう。

（５）広域避難場所への避難誘導

施設周辺で延焼火災が発生し、地域内にとどまることが危険と判断される場合には、あらかじめ定められた広域避難場所へ入所者を避難誘導しましょう。

この場合、自力避難が困難な利用者が多数いる施設においては、地域住民の協力を得て、車両等による避難を行いましょう。非常時に地域住民の協力を得るために、日頃から連携を密にしておくことが望まれます。

（６）施設外へ避難する際の非常持ち出し品の携帯

施設外へ利用者を避難誘導する際には、利用者の

ケース記録、カルテ、処方箋、常備薬等、利用者の

生命に関わる物は非常持ち出し品として職員が携帯

します。

なお、利用者へのサービスを維持するため、介助

にあたる人が利用者の特性に応じたサービスを提供

できるよう、必要な情報を台帳等により整備してお

きましょう。

※避難の際の注意事項

・地震の後は、ガラス破片等が周囲に散乱しているため、避難にあたっては、靴又はスリッパを履きましょう。

・移動には、座布団等を用いて頭部を保護し、転倒した場合に備え、軍手等を着用しましょう。

・健康な高齢者でも一度に歩ける距離は2㎞が限界と言われています。行きたい場所があっても、まずは近くの一時避難場所を目指し、少しずつ移動するなど、工夫して避難しましょう。

（７）夜間における地震発生

職員が少数になる夜間または深夜に地震が発生した場合、他の職員の参集を待っていては対応が遅れることから、日頃から、近隣のボランティア、自主防災組織、町内会と具体的な協力支援を申し合わせておく必要があります。

また、夜勤者が複数の場合、施設長が参集するまで、誰が臨時の管理者となるかをあらかじめ決めておきましょう。

①夜勤者の対応

ア　安否確認

夜勤者は、利用者の安否を確認します。

イ　施設長への連絡

入所者の負傷の程度や施設の状況を施設長に報告し、応援を求めます。

→施設長の判断により消防等への応援を求めます。

ウ　火元の点検

ガスの元栓を閉めるよう努め、本震後、漏電やガス漏れの有無を確認します。

出火を見つけたら、煙に惑わされず、直ちに消火活動を開始しましょう。

エ　負傷者の救護

安全なスペースへ入所者を移動後、負傷者に対して応急手当を施しましょう。

②他の職員の対応

一定以上の地震（各施設であらかじめ決めておく）が発生した場合は、自己および家族に支障がない場合、自主参集することを徹底しておきましょう（P12参照）。

５　必要な連絡

（１）職員間の非常時連絡

施設の点検や避難など、必要な対応を取り、利用者の安全を確保した上で、電話やメールなど、あらかじめ決めてある方法により、参集できる、できないにかかわらず、職員の安否や対応について迅速に連絡を取りましょう。

（２）市町村、防災関係機関、医療機関、ライフライン関係機関との情報伝達

利用者の安全の確保を最優先に必要な応急措置等を取った後、被害の状況や必要な支援について、市町村や関係機関とあらかじめ決めておいた情報伝達手段により、連絡を取りましょう。（P14参照）

６　利用者が受けた精神的ショックを癒す対応

（１）職員の冷静で温かな対応が利用者のショックを癒す

地震発生時においても、職員が冷静な対応をとり、平常心で温かく接することにより、地震直後の利用者の不安感を軽減するよう努めましょう。

職員は利用者の健康状態を管理し、冬期や夜間の寒さ、夏期の暑さなど慣れない環境によるストレスを和らげるための対応にあたりましょう。

（２）施設の利用者の家族の安否確認の実施

利用者の家族の被害情報や安否情報を早急に確認し、利用者の不安感の軽減に努めましょう。

利用者の家族の避難状況によっては、連絡がとりづらい場合があるため、「災害用伝言ダイヤル171」などの活用など連絡方法をあらかじめ定めておきましょう（P14参照）。

（３）薬剤等の確保と移送

施設内にある薬剤等の点検を行うとともに、嘱託医や協力医療機関等と連携をとり、日々の薬の確保を手配します。

なお、建物の被災状況、利用者の健康状態等を考慮し、他施設への移送や医療施設への移送についても検討しましょう（受け入れ先となる医療施設とは、平常時から協力関係を構築しておきましょう。）。

移送については、家族の許可をとる必要がありますが、緊急時には事後報告となる旨、あらかじめ家族の了解を得ておきましょう。

【参考】注意情報・警戒宣言時における対策（東海地震）

近い将来発生すると考えられている大規模な地震「東海地震」では、富山県内でも強い揺れが予想されています。

「東海地震に関する情報」は、東海地震に関する調査情報、東海地震注意情報及び東海地震予知情報からなる東海地震に関連する情報が、気象庁から発表されます。発表された情報をもとに、施設では、落ち着いて対応を図ることが必要です。

| 東海地震に関する調査情報 | 観測データに通常とは異なる変化が観測された場合など、東海地震に関連する現象について調査が行われた場合に発表されます。⇒防災対応は特にありません。 |
| --- | --- |
| 東海地震 注意情報 | 観測された現象が東海地震の前兆現象である可能性が高まった場合に発表されます。 ⇒東海地震に対応するため、防災の「準備行動」がとられます。テレビ・ラジオ等の情報に十分注意し、自治体等からの呼び掛けや防災計画に従って行動してください。 |
| 東海地震 予知情報 | 東海地震が発生するおそれがあると認められ、「警戒宣言」発せられた場合に発表されるものです。 ⇒テレビ・ラジオ等の情報に十分注意し、地震の発生に十分警戒してください。警戒宣言及び自治体の防災計画に従って行動してください。 |

１　注意情報時における対策

①入所施設においては

| 耐震化されている施設 | ・設備の転倒、落下防止措置等必要な安全措置を講じた上で、入所を継続する。 |
| --- | --- |
| 耐震化されていない施設 | ・安全性が確保されている他の施設への移送のための連絡体制や移送方法手段の確認などの準備的措置を講ずる。 ・帰宅希望者を家族等へ引渡すための連絡体制や引渡し方法の確認などの準備的措置を講ずる。 |

②通所事業所においては

| 耐震化されている事業所 | ・家族等へ引渡すための連絡体制や引渡し方法の確認などの準備的措置を講ずる。 ・警戒宣言発令後の引渡し開始では入所者の安全確保が困難なことが予想される場合は、家族等への引渡しを実施する。 |
| --- | --- |
| 耐震化されていない事業所 | ・家族等へ引渡すための連絡体制や引渡し方法の確認などの準備的措置を講ずる。 ・警戒宣言発令後に家族等への引渡しを開始したのでは利用者の安全確保が困難なことが予想される場合は、家族等への引渡しを実施する。 ・家族等への引渡しが困難な場合は、安全性が確保されている他の事業所等への移送のための連絡体制や移送方法・手段などの準備的措置を講ずる。 |

２　警戒宣言時における対策

（１）入所施設においては

| 耐震化されている施設 | ・入所を継続する |
| --- | --- |
| 耐震化されていない施設 | ・安全性が確保されている他の施設への移送を実施する。 ・帰宅希望者の家族等への引渡しを実施する。 |

（２）通所事業所においては

| 耐震化されている事業所 | ・家族等への引渡しを実施する。 ・在宅中の場合は、事業所への通所はしないものとする。 |
| --- | --- |
| 耐震化されていない事業所 | ・家族等への引渡しを実施する。 ・家族等への引渡しが困難な場合は、安全性が確保されている他の事業所等への移送を実施する。 ・在宅中の場合は、事業所への通所はしないものとする。 |

※地震発生時の職員行動チャート

※連絡のフロー図（例）

第４章　風水害対策

風水害は、地震等とは異なり、気象警報の発表等により事前に災害の発生に備えることができます。また、平常時から、立地条件等を考慮して起こりうる災害を想定し、建物やその周辺の安全化対策を行いましょう。

また、警報等発表時は、原則、対策本部体制をとり行動し、施設長に情報を集約のうえ、指示命令体制は施設長に一本化しましょう。

【作成例（風水害対策）】

風水害対策 １ 気象警報等発表時における対策 ・原則、災害対策本部の役割に基づき行動する ・指示体制は施設長に一本化 ・職員は、得られた情報は各班の班長を経由して施設長に集約（施設長不在時の代理者＝副施設長） ・施設長は、得られた情報は定期的に職員へ伝達 ○災害対策本部組織に基づく役割分担 （消火班） ・ガスの閉栓や伝熱器具の電源を切るなど、不要な火器の使用を中止する。 ・消火器や消火栓等の確認。 ・～ （救護班） ・入所者ごとの薬や医薬品、救護用具等の確認。 ・～ （応急物資班） ・備蓄品の確認及び不足する物品の確保。 ・（津波や河川の氾濫等）施設が浸水する可能性がある場合、備蓄品を浸水しないスペースへ移動。 ・～ （避難誘導班） ・担架や車いす、ストレッチャー等の確認。 ・入所者の避難方法、安全確認方法等の確認。 ・施設外の避難経路の確認（大雨等に伴い、通行止めになっていないか等）。 ・～ ○入所者の家族等への引継ぎ ・入所者ごとに、家族等との取り決めに応じて対応する ・引継ぎを行った入所者は、引渡し簿に記載し、混乱を防ぐ ２ 発生時における対策及び地域での役割 【避難の決定】 施設長は、避難準備情報や避難勧告等または災害の前兆・周辺の異変に基づき避難を決定します。 ・情報連絡班は市町村災害対策本部と連携をとり、得られた情報は施設長へ報告する ・避難誘導班は、周辺の監視の結果、災害の前兆が見られた場合、すみやかに施設長へ報告する（土砂崩れ、地滑り、がけ崩れ等） 【避難場所】 （施設内での待機） ・立地条件や風水害の規模等から、施設内にとどまるほうが安全と判断した場合、施設のホールにて待機する。 ・施設内待機の場合でも、時間の経過とともに施設外への避難が必要になる可能性がある。災害対策本部組織の各班の役割に基づき、備えをする。 （施設外への避難） ・災害発生の危険性が高まっている場合は、施設外のあらかじめ定めた避難所へ移動する。 【避難の実施】 避難が決定した場合は、災害対策本部組織の役割に基づき、すみやかに避難を実施する。 【地域での役割】 入所者の安全確保を最優先に、その後は、施設を避難所として開放し、次のことを提供します。 ・入浴設備の開放、清拭の実施 ・備蓄品の提供

【チェックポイント（風水害対策）】

１　気象警報等発表時における対策

（１）気象警報等発表時の指示体制の周知と情報伝達

①　テレビやラジオ、インターネット等からの情報入手

・施設長は、テレビやラジオ、インターネットなどの最新の情報に注意し、必要な職員の参集を求めます。

・市町村担当課や防災関係機関と連絡を取り、必要な備えを行いましょう。

※警報や注意報などの種類（抜粋）

| 種 類 | 警 報 | 注 意 報 |
| --- | --- | --- |
| 大雨 | 大雨による重大な災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。雨がやんでも、重大な土砂災害などの恐れが残っている場合は、発表を継続する。 | 大雨による災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。雨がやんでも、土砂災害などの恐れが残っている場合は、発表を継続する。 |
| 洪水 | 大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。 | 大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。 |
| 大雪 | 大雪により重大な災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。 | 大雪により災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。 |
| 暴風 （強風） | 暴風により重大な災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。 | 強風により災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。 |
| 暴風雪 （風雪） | 雪を伴う暴風により重大な災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。 | 雪を伴う強風により災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。 |
| 波浪 | 高い波により重大な災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。この「高波」は、地震による「津波」とは全く別のもの。 | 高い波により災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。この「高波」は、地震による「津波」とは全く別のもの。 |
| 高潮 | 台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。 | 台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。 |
| 雷 | － | 落雷により災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。 また、発達した雷雲の下で発生することの多い突風や「ひょう」による災害についての注意喚起を付加することもある。急な強い雨への注意についても雷注意報で呼びかける。 |
| なだれ | － | 「なだれ｣により災害が発生する恐れがあると予想したときに発表する。 |
| 洪水予報 | 洪水予報には、はん濫注意情報、はん濫警戒情報、はん濫危険情報、はん濫発生情報の４つがあり、洪水により重大な損害を生ずる恐れのある河川について、河川名を付して「○○川はん濫注意情報」のように発表する。 はん濫注意情報が洪水注意報に相当し、はん濫警戒情報、はん濫危険情報、はん濫発生情報が洪水警報に相当する。 |
| 土砂災害 警戒情報 | 大雨により土砂災害が発生する可能性が高まった場合に、避難勧告等の発令や住民の自主避難の参考となるよう、市町村単位で発表する。 |

※気象庁ホームページからの抜粋など。

※雨の強さと降り方

| 1時間雨量 (mm) | 予報用語 | 人の受けるイメージ | 災害発生状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10以上～ 20未満 | やや強い雨 | ザーザーと降る。 | ・この程度の雨でも長く続く時は注意が必要。 |
| 20以上～ 30未満 | 強い雨 | どしゃ降り。 | ・側溝や下水、小さな川があふれ、小規模の崖崩れが始まる。 |
| 30以上～ 50未満 | 激しい雨 | バケツをひっくり返したように降る。 | ・山崩れ･崖崩れが起きやすくなり危険地帯では避難の準備が必要。 ・都市では下水管から雨水があふれる。 |
| 50以上～ 80未満 | 非常に 激しい雨 | 滝のように降る（ゴーゴーと降り続く）。 | ・都市部では地下室や地下街に雨水が流れ込む場合がある。 ・マンホールから水が噴出する。 ・土石流が起こりやすい。 ・多くの災害が発生する。 |
| 80以上～ | 猛烈な雨 | 息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感ずる。 | ・雨による大規模な災害の発生するおそれが強く、厳重な警戒が必要。 |

※風の強さと吹き方

| 平均風速 (m/s) | 予報用語 | 人への影響 | 屋外・樹木の様子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10以上～ 15未満 | やや強い風 | 風に向って歩きにくくなる。傘がさせない。 | 樹木全体が揺れる。電線が鳴る。 |
| 15以上～ 20未満 | 強い風 | 風に向って歩けない。 転倒する人もでる。 | 小枝が折れる。 |
| 20以上～ 25未満 | 非常に強い風 | しっかりと身体を確保しないと転倒する。 |  |
| 25以上～ 30未満 |  | 立っていられない。屋外での行動は危険。 | 樹木が根こそぎ倒れはじめる。 |
| 30以上～ | 猛烈な風 |  |  |

※雨、風とも気象庁ホームページから抜粋

②　指示体制の確認

情報を正しく施設職員に伝えるため、施設長に指示体制を一本化しましょう。また、施設長の不在時にも対応できるよう、あらかじめ代理者を決めておきましょう。

③　職員、利用者への定期的な情報提供

定期的に情報を職員や利用者へ伝えることにより、施設内の不安を解消しましょう。

④　冷静な行動指示

緊急避難の際には、利用者の身体状況に応じて、冷静な対応が取れるよう、あらかじめ決められた避難方法（車いす、ストレッチャー、徒歩）を確認しておくことが必要です。

⑤　警戒態勢

・気象警報に応じた警戒体制の準備（大雨警報、洪水警報、暴風警報、大雪警報、土砂災害警戒情報など）

・河川はん濫や高潮時の高地や階上への避難

・台風通過時の土砂くずれ、河川はん濫などへの備え

・ガラス破損の時の布製ガムテープ準備

・浸水防止用木材（止水板）、金具、工具準備

・車両の安全な場所への移動

⑥　警戒すべきこと

ア　局所的に発生する集中豪雨は、予測が困難で、注意報や警報等が急に発表されることがあります。常時、警報等の情報に気を付けましょう。

イ　土砂災害は一瞬にして起こります。土砂災害警戒情報に注意するとともに、斜面の状況にも注意を払い、普段とは異なる状況に気がついた場合には直ちに安全な場所に避難してください。高齢者は逃げ遅れる危険が大きいので、早めの避難が大切です。

ウ　危険な前ぶれ(前兆現象)を察知しましょう。

・川の水かさが急激に上昇する。

・川の水が濁り、流木などが流れてくる。

・がけから音がする。小石が落ちてくる。

・斜面にひび割れや変形がある。

・がけや斜面から水が噴出している。

・がけからの水が濁っている。

・山がミシミシと音をたてる。

・雨が降り続いているのに川の水位が下がっている（鉄砲水の前兆）。

⑦　特別警報について

平成25年8月以降、警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合に、新たに「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けることとされました。

特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した「平成23年台風第12号」の豪雨等が該当します。

特別警報が出た場合、施設が所在する地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとりましょう。

◆気象等に関する特別警報の発表基準

（２）気象警報等発表時の役割分担

①　消火活動の準備（暴風警報の場合）

・火元を点検し、ガスの閉栓や電熱器具を切るなど、不要な火気の使用を制限しましょう。

・火災の発生を防ぐため、その他危険物の保管、設置について緊急チェックしましょう。

②　救護活動の準備

・必要な医薬品、衛生材料が備蓄されているかを点検しましょう。

・担架、車椅子、搬送用ゴムボートなど救護運搬用具が揃っているか確認しておくことが必要です。

・利用者の健康状態を確認し、各々に対応した救護活動を準備し、避難が必要になったときに備えることが重要です。

③　緊急物資確保の準備

備蓄してある食料や機材などを点検し、補充が必要なものは緊急に確保するよう努めましょう。

④　生活用品の保護

浸水などの恐れがある場合には、備品、食料品、衣類、寝具などの生活用品を高い場所へ移動させておきましょう。

⑤　避難誘導の準備

・利用者の避難方法、点呼などの安全確認方法、持出品、責任者など、現在いる職員での対応について確認しておくことが必要です。

・避難経路、避難方法について確認し、対応や手順について打ち合わせしておきましょう。

（３）気象警報等発表時の安全対策の実施

①　状況別の避難先選定

ア　施設内での待機

立地条件が良く風水害に遭わないと判断される場合には、施設内の安全な場所で待機しましょう。

イ　避難地の選定

市町村災害対策本部から避難指示がある場合や施設長が施設の立地条件により施設内に留まることが危険と判断した場合には、周囲の状況を確認し、事前に選定した避難地のどこへ避難するか判断しましょう。

②　避難手段と避難経路の選択

ア　避難手段の準備

河川がはん濫した場合は、車での脱出は困難となることがあります。車での避難が必要となる可能性がある場合には、河川のはん濫前の避難を検討しましょう。

イ　避難経路の安全性確認

県や市町村の災害対策本部やテレビ、ラジオなどの報道からの情報に注意し、あらかじめ決めておいて安全な避難経路のうちから、どの経路で避難するか選択しておき、万一の場合に備えましょう。

ウ　誘導方法の確認

施設の建物外に避難する必要があるときには、利用者の服装を検討し、防寒などの対応できるか確認しましょう。また、落下物から身を守るためのヘルメットの装着が必要かどうかも検討が必要です。

エ　名簿と安全確保

避難誘導は、利用者の氏名を名簿等で確認しながら行いましょう。また、悪条件（雨で冷たい、視界が悪い、足元が悪い、雨音で声が届かない、風が強い等）の中での移動が予想されるため、その状況に応じ、自動車の利用や少人数での移動など、安全な誘導を心がける必要があります。

避難地に着いたら、直ちに点呼などにより名簿等と照合しましょう。利用者の避難誘導が安全確実に行われたかを確認し、施設長に報告しましょう。

③　家族等への引継ぎ要否

ア　引継要否の判断

施設長は、被害予想に基づき、施設の立地条件、利用者の状態なども判断材料として、家族等への引き継ぎを決定することが必要です｡

災害時の引き継ぎをより円滑に行なうためには、事前に家族から引き継ぎの同意を得ておくことをお奨めします。

イ　引取者等の記録

引取時の混雑から、人違いで他人へ利用者を引き渡すことがないよう、引き取りに現れた家族等に直接引き渡すとともに、引取者の氏名、住所、連絡先、引取年月日、時刻などの記録を必ず残しましょう。

※「避難情報」の種類

| 種 類 | 発表時の状況 | 住民に求める行動 |
| --- | --- | --- |
| 避難準備情報 （要援護者 避難情報） | 要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況 | ・要援護者等、特に避難行動に時間を要する者は、計画された避難場所への避難行動を開始（避難支援者は支援行動を開始） ・上記以外の者は、家族等との連絡、非常用持出品の用意等、避難準備を開始 |
| 避難勧告 | ・通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況 | ・通常の避難行動ができる者は、計画された避難場所等への避難行動を開始 |
| 避難指示 | ・前兆現象の発生や、現在の切迫した状況から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況 ・堤防の隣接地等、地域の特性等から人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況 ・人的被害の発生した状況 | ・避難勧告等の発令後で避難中の住民は、確実な避難行動を直ちに完了 ・未だ避難していない対象住民は、直ちに避難行動に移るとともに、そのいとまがない場合は生命を守る最低限の行動 |

２　発生時における対策及び地域での役割

（１）災害発生時の特徴

①　一瞬の出来事

土砂災害、河川はん濫等は瞬時に発生し、立地環境により局地的に甚大な被害をもたらします。

②　外部との連絡途絶、孤立状態の継続

ア　電話等の不通による外部との連絡途絶や電気、水道、ガス等の供給が停止して施設の機能を麻ひさせることがあります。

イ　復旧までに、相当の期間を要するだけでなく、一旦、被災すると、物資の移動や避難が著しく困難となることがあります。

③　二次災害の発生

次のような二次災害が発生する可能性があるため、油断は禁物です。

・台風通過後の洪水、冠水、土砂災害、橋梁破損

・洪水の後の伝染病発生

・雪おろし、屋根雪落下による人身事故、積雪の重みによる家屋の倒壊

・落雷後の火災、停電、感電死、家屋の破壊

（２）災害発生時の対応策

①　情報の収集と避難の開始

ア　施設長は、ラジオ・テレビ、市町村災害対策本部、警察、消防等から正確な情報を入手したうえで、避難の必要性について適切な判断が求められます。

イ　過去の災害事例や気象警報、注意報等をもとに、高齢者は避難に十分な時間が必要であることを考慮して、早めの避難措置を講じることが重要です。

ウ　市町村災害対策本部、消防署、警察等と連絡を密にし、避難準備等の指示があった場合には、避難体制を直ちに整え、施設長の判断のもと、早めに避難を開始しましょう。

②　利用者の避難誘導

ア　避難先と避難経路の選択

避難誘導にあたっては、避難先や避難経路の状況、周辺地域の被災状況、救助活動の状況など、周辺の様子をできるだけ正確に把握し、避難経路の安全が確保されている間に、すみやかに避難を開始しましょう（洪水、土砂災害では、自動車での避難は困難となるので、注意が必要です。）。

イ　避難を実施する場合の対応

・施設長は避難時期を適切に判断することが求められます。避難を開始する場合は、すみやかに利用者に伝え、職員に対して安全に避難地まで誘導する手順を示すことが必要です。

・避難時は、逃げ遅れないようロープ等を利用して、無駄なく行動し、強風などにより断線した電線に注意しましょう。

・避難誘導の前後に全員の点呼を行い、避難完了を施設長に伝えましょう。

・避難所では、被災地区から多くの住民が集まっており、どこの施設からの避難者であるか分かるようゼッケン、緊急連絡カードの着用等を利用し、混乱を防止するように努めましょう。

・協力医療機関等との連絡を密にし、避難生活で体調を崩した利用者が出た場合は、必要な応急処置を行って、入院可能な医療機関等へ受入れ等の協力を依頼しましょう。

・避難生活の長期化に伴い、利用者のケア、施設職員の健康管理などが必要になります。スタッフと打ち合わせを行いながら、必要なケアを計画的に実施することが必要です。

ウ　避難が不要な場合の対応

災害発生時は、施設自体が安全であっても、状況によっては周辺から孤立した状態となることも考えられます。限られたスタッフ、利用可能な設備や器具、備蓄している飲食品を最大限に利用し、施設職員が協力して利用者の安全確保にあたる体制が求められます。

ライフライン停止時は暖房装置が使えません。利用者の保温のため、毛布、寝具等の準備が必要となります。

エ　安全点検

使用を開始する前に、給水、供電などのライフラインや給食等の設備に支障がないかの点検が必要です。

また、施設内におけるガラスの破損、備品の転倒、タンクの水、油もれなどを点検し、必要な清掃を実施しましょう。

③　施設が使用不能となった場合

ア　利用者の家族等で被災を免れた方がいる場合、状況を説明し、すみやかに家族等へ引き継ぎましょう。

イ　利用者の家族等も同時に被災した場合、他の社会福祉施設での受入れを要請しましょう。

④　必要な連絡

ア　市町村などの防災関係機関との連絡

利用者の安全の確保を第一に、必要な措置等を取った後に、被害の状況や必要な支援について、市町村などの防災関係機関とあらかじめ確認しておいた情報伝達手段により、連絡を取りましょう。

警報発令時または風水害発生時の職員行動チャート

（３）地域の安心拠点

施設が使用できる場合は、福祉施設の使命として、地域の安心拠点として救援活動を行うことが求められます。防災活動の順位は次のとおり考えられます。

第一に、施設内の利用者の救護と安全確保

第二に、地域の被災者への救援活動

第三に、市町村防災対策本部、警察、消防などからの支援要請への協力

①　地域連携の重要性

ア　大きな災害後、２～３日間は、外部からの援助がほとんど困難になることが考えられるため、その際は、地域ぐるみで人的・物的資源を総動員してしのがなければなりません。

イ　被災後、施設が使用できる場合には、施設長の指揮のもと、必要な救援活動を地域と連携してすみやかに実施するよう努めましょう。

・避難所の提供

・一時利用者の受け入れ

・負傷者の手当、ケアの実施

ウ　施設が地域に協力できることは多くあります。特に次のようなことは、地域から期待されているため、可能な限り対応してください。

・冬期における暖房具の確保

・入浴設備の開放

・送迎付き入浴サービス

・清拭の実施

・給食調理サービス

・消耗品の確保

・洗濯等の委託

・介護相談の実施

・高齢者世帯巡回訪問

・健康チェック、声かけ、不安解消　など

②　日時経過による救援の役割分担の変化

日時の経過とともに、施設に求められる役割も変化します。地域における安心、安全の拠点として、可能な限り対応してください。

ア　被災当日

被災当日は、地域と連携して、被災者の居場所確保に協力してください。

イ　２日目以降

２日目以降は、備蓄した飲料水、食料を被災者へも提供するなど、地域での災害対策に可能な限り協力してください。

ウ　行政や他の施設からの要請への対応

市町村災害対策本部、消防、警察、他の社会福祉施設から要請があった場合には、可能な限り地域の高齢者等を一時受け入れしてください。

３　雪害対策

（１）雪害の対策

・雪の重みによる建物の崩壊

・公共交通機関の麻ひ

・電力、ガス、水道などライフラインの障害

・生活道路の寸断

・雪崩による被害

・除雪や屋根の雪下ろしによる二次災害

（２）雪害予防対策

雪害は、地震のように突然大規模な被害が発生するというものではありませんが、長期間にわたり、且つ広範囲に被害が発生する可能性があります。

雪害については、事前にその予測が可能であり、絶えず効果的な雪害予防対策を推進することで、被害の防止及び軽減を図ることが可能です。

①　建物の雪害防止

既存の民家を活用した施設等では、建物雪害防止のため、建物の耐雪化に努めましょう。積雪による建物の倒壊等を未然に防止するためには、建物の積雪荷重に配慮しながら、早めの雪下ろしに努め、その際は、可能な限り複数名で行いましょう。

また、施設によっては、消融雪装置を整備する等ハード面での対策を検討しましょう。

②　建物内の安全確保

ア　施設等の耐雪構造化

施設利用者の大半は、身体的弱者であり緊急時における困難を伴う場合が多いので、新築または増改築に際し、余裕ある耐雪構造の確保と利用者の利便を考慮した構造としましょう。

イ　既存施設の点検、補修

施設は、毎年降雪期前に施設の点検を実施し、必要な箇所について補修、補強を行いましょう。

（３）雪崩対策

①　危険箇所の把握

・地形斜面の平均勾配が１８度以上（雪崩危険斜面）、その標高差が１０ｍ以上の場合で、　　人家５戸以上（公共的建物を含む）または公共的建物のうち重要なものに倒壊等著しい被害を及ぼすおそれのある箇所。

・雪崩の発生および到達の危険性のある山地において、見通し角１８度以上の場合で、人家または公共施設に被害を与えたか、与えるおそれのある箇所。

②　警戒避難体制の確立

雪崩災害は、突発的に発生することが多いので、緊急時における警戒、避難、救援等が円滑に実施できるよう、平常時からその体制整備に努めることが重要です。

ア　地域特性を考慮した警戒または避難を行う基準の設定

イ　予報、警報および避難勧告または指示の伝達方法の周知

ウ　適切な避難方法、避難場所の選定および周知

エ　危険が増大した場合の避難実施責任者、避難方法、避難場所、伝達方法等

（４）雪害応急対策

豪雪等による大規模な雪害が発生した場合または発生するおそれがある場合の応急対策としては、まず、予警報等の防災関係機関への伝達および入居者への周知徹底など、災害未然防止活動を迅速、的確に行うとともに、迅速、的確な初動態勢をとり、被害規模や被害拡大の危険性についての情報を収集し、その情報に基づき行動します。

施設によっては、消融雪施設を整備するなどハード面の対策を検討することと、職員だけでなく、地域の人の協力も得て除雪を行うなど早目の判断で対応しましょう。

※注意報の種類および発表基準

| 種 類 | 発 表 基 準 |
| --- | --- |
| 気象注意報 | 風雪注意報 | 風雪により災害が予想される場合。具体的には、雪を伴い平均風速が陸上で毎秒１２メートル以上、海上で毎秒１５メートル以上になると予想されるとき。 |
|  | 大雪注意報 | 大雪によって被害が予想される場合。具体的には２４時間降雪の深さが平地で３０cm以上、山間部で５０cm以上になると予想されるとき。 |
|  | なだれ注意報 | なだれの発生によって被害が予想される場合。具体的には、 （１）降雪の深さが９０ｃｍ以上あったとき。 （２）積雪の深さが１００ｃｍ以上で、日平均気温２℃以上と予想されるとき。 |
|  | 着氷（雪）注意報 | 着氷（雪）が著しく、通信線や送電線等に被害が予想される場合。 |
|  | 霜注意報 | 早霜、晩霜等により農作物に著しい被害が予想される場合。具体的には、最低気温が２℃以下になると予想されるとき。 |
|  | 低温注意報 | 低温のため著しい被害が予想される場合。具体的には、冬期においては最低気温が－６℃以下になると予想されるとき。 |
|  | 融雪注意報 | 融雪によって災害がおこるおそれがあると予想される場合。具体的には、次のいずれかが予想されるとき。 積雪地域の日平均気温が１２℃以上 積雪地域の日平均気温が９℃以上で、日平均風速が５m/s以上か日降水量が２０mm以上 |

※警報の種類および発表基準

| 種 類 | 発 表 基 準 |
| --- | --- |
| 気象警報 | 暴風雪警報 | 暴風雪により重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。具体的には、雪を伴い平均風速２０m/s以上になると予想されるとき。 |
|  | 大雪警報 | 大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。具体的には、２４時間降雪の深さが平地で６０cm以上、山間部で９０cm以上になると予想されるとき。 |

第５章　原子力災害対策

富山県は、北陸電力㈱志賀原子力発電所から最短で21㎞の距離にあり、「富山県地域防災計画（原子力災害編）」等において、氷見市の一部の地域が「原子力災害に備えて防護準備を行う区域（UPZ（約30㎞）圏）」に設定されており、県では、環境放射線監視ネットワークシステムの構築や原子力防災資機材の整備等の原子力防災対策に取り組んでいます。

原子力災害とは、原子力発電所の事故等により、放射線や放射性物質が大量に放出され、周辺の住民等に影響を及ぼすことです。放射性物質は、雲状のかたまり（プルーム）となって風下へ拡散します。

放射線を浴びることを「被ばく」といい、体の外から浴びる「外部被ばく」、放射性物質が体内にあり、体の中から浴びる「内部被ばく」があります（本章では、原子力災害の特色や特有の対策等を主に記載（共通部分は省略）しています）。

原子力災害発生時には、国や県・市町村等から、テレビ、ラジオ、防災行政無線、携帯電話のメール等により情報が伝えられますので、正確な情報の把握に努めましょう。

原則、各施設で事前に決めておいた対策本部体制を整備し、行動してください。もし、事前に決めておいた体制を確保できない場合は、本部長は実際の参集状況に応じて各班に職員を割り当てましょう。なお、本部長が不在の場合にも対応できるよう、代理者・代決権者をあらかじめ決めておきましょう。

【対象となる原子力事業所の概要及び位置図】

| 事業者名 | 北陸電力株式会社 |
| --- | --- |
| 発電所名 | 志賀原子力発電所 |
| 所在地 | 石川県羽咋郡志賀町赤住１ |
| 号機 | １号機 | ２号機 |
| 電気出力 | ５４万ｋＷ | １３５万８千ｋＷ |
| 原子炉型式 | 沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ） | 改良型沸騰水型軽水炉（ＡＢＷＲ） |
| 熱 出 力 | １５９万３千ｋＷ | ３９２万６千ｋＷ |
| 運転開始 | 平成５年７月３０日 | 平成１８年３月１５日 |

【作成例（原子力災害対策）】

原子力災害対策 ○○苑は、石川県の北陸電力志賀原子力発電所から３０km圏内に位置し、UPZ（緊急防護措置を準備する区域）内にあります。 このため○○苑では、災害時には以下の対策をとることとします。 １ 原子力災害に関する情報の収集 国や県・市町村等からの情報の把握に努めます。 ２ 国や県・市町村等の指示に基づき、屋内退避や避難等の必要な防護措置を実施します。 ・防護措置の実施にあたっては、入所者の状態や症状等を踏まえ、避難による病状や体調に与える影響、放射線量による影響・リスクを考慮し、屋内退避や避難等の防護措置を判断します。 ・屋内退避の実施にあたっては、電気、上下水道等のライフラインの状況を確認の上、施設長に報告し、施設長は集約した情報をもとに、防護措置を判断します。 ３ 予め設定している避難先について、市及び関係団体を通じて連絡・調整し、受け入れ先を確認するとと もに、必要に応じて避難の支援を要請します。 避難先はUPZ外の△△市、□□施設…を計画しています。各職員は、これらの自治体や施設と連絡を とり、施設長は、受け入れ可能人数等をもとに避難先等の調整をします。 ４ 夜間に原子力災害が発生した場合 職員は、予め決められた参集ルールに基づき、施設に参集します。 また、夜勤者の中でのリーダーは、参集した職員や自主防災組織員に対して適切な指示を行い、施設長が参集するまでの間、混乱の防止に努めます。

【チェックポイント（原子力災害対策）】

１　原子力災害の特徴

原子力災害は、地震や風水害等の災害と異なり、放射線は、目に見えない、臭いや音もしない、味もしないなど、人が五感で感じることができないため、放射線の強さや拡散の範囲、汚染の有無などを自分で判断することができません。

放射線は、暮らしの中や自然界、レントゲン撮影等の医療分野で広く活用されています。

一定量までの被ばくは問題ありませんが、大量に放射線を浴びると、人体に悪い影響がでる場合があります。

また、放射線にはアルファ線、ベータ線、ガンマ線などがあり、物を通り抜ける力（透過力）が異なります。中でも、ガンマ線の透過力は強く、コンクリート等でなければ遮ることができません。

【自然放射線と人口放射線の概要】

２　原子力災害発生時の対応

（１）防護措置の基本的な考え方

万々が一、原子力災害が発生した場合は、志賀原子力発電所の状況や外に放出された放射線の量によって、屋内退避や避難等の防護措置を実施する基準があります。

具体的には、発電所の状況で決まる緊急事態区分・緊急時活動レベル(EAL)、運用上の介入レベル(OIL)を踏まえ、国等の指示に基づき段階的に避難等の防護措置を実施することになります。

緊急時には、国や県・市町村等から、原子力発電所の状態等に応じて建物の屋内への退避や避難準備等の指示が出されます。まず、災害情報に注意し、冷静に行動することが大切です。

【緊急事態区分・緊急時活動レベル（放射性物質放出前）】

| 危険度 | 緊急事態区分 | 緊急時活動レベル （ＥＡＬ） | 主な防護措置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 区域 | 主な対応 |
|  | 警戒事態 | ・石川県で震度６弱以上の地震 ・石川県で大津波警報 | UPZ(内･外) | 要員参集、情報収集･連絡体制の構築 |
|  | 施設敷地緊急事態 | ・全交流母線からの電気供給が停止し30分継続等 | UPZ | 屋内退避準備、 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施 |
|  | 全面緊急事態 | ・全交流母線からの電気供給が停止し1時間継続等 ・制御棒挿入による原子炉停止ができない場合 | UPZ | 屋内退避実施、 安定ヨウ素剤服用･避難の準備 |
|  |  |  | UPZ外 | 避難受入れ、屋内退避等の準備 |

【運用上の介入レベル（OIL）防護措置実施の判断基準（放射性物質放出後）】

| 区分 | 基準 | 基準の概要 | 初期設定値 | 防護措置の概要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 緊急 | OIL1 | 避難のための基準 | 500μSv/h | 数時間内を目途に区域を特定し避難を実施 |
|  | OIL4 | 除染を講じるための基準 | 40,000cpm | 基準を超えた場合は除染 |
| 早期 | OIL2 | 一時移転のための基準 | 20μSv/h | 一週間程度内に一時移転 |

【防護措置のフロー】

（２）情報の収集・確認

原子力災害が発生した場合は、国や県・市町村、関係機関が一体となって原子力防災対策に取り組むとともに、テレビ、ラジオ、防災行政無線、広報車、携帯電話のメール等の様々な手段で、災害の情況や避難指示等の情報が伝えられます。

まず、建物の中で情報を確認し、冷静・沈着に行動しましょう。

【対応の例】

・テレビやラジオ、携帯電話、防災行政無線、広報車等から正確な情報を把握しましょう。

・不要な外出や電話を控え、次の情報や指示があるまで屋内に待機しましょう。

・国や県・市町村等からの情報に従い、噂やデマに惑わされないようにしましょう。

３　防護措置の概要

志賀原子力発電所の状況や放射線量等の状況に応じて国から出される、屋内退避や避難等の防護措置の指示に基づき、段階的に実施することになります。

（１）屋内退避

屋内退避は、比較的容易に実施できる防護措置です。建物の出入口のドアや窓、換気扇等を閉めることで遮へい効果・気密性が高まり、外部被ばくの低減や屋内への放射性物質の侵入を低減し内部被ばくのリスクを低減することができます。屋内退避の指示が出たら、速やかに所定の防護措置を行いましょう。

日頃から、屋内退避の実施方法や対応する人員体制等を確認しておくことが大切です。

また、発電所から一定の距離のある富山県では、放射性物質放出前の全面緊急事態発生時等において、まず実施される防護措置です。特に、特別養護老人ホーム等の介護保険施設等の入所者や病院の入院患者の防護措置については、避難による病状や体調等に与える影響と放射線量による影響やリスクを考慮して、屋内退避や避難等の防護措置をどのように実施するのか、状況に応じて判断することが必要です。

なお、屋内退避として活用する施設は、建屋の遮へい機能や気密性の高いコンクリート施設が適しています。

【屋内退避の主な手順】

・屋内退避の指示が出たら、速やかに施設の屋内に入り、手や顔を良く洗いましょう。

・ドアや窓等を閉め、換気扇やエアコンを止めましょう。

・食品は密封容器に入れたりラップをし、念のため飲料水を密閉容器に確保しましょう。

・指示があったときは、外で着ていた服を脱ぎ、ビニール袋に入れ、袋の口をしっかり閉めて

ください。また、指示があった場合には、シャワーを浴びて洗髪してください。

（２）避　　難

避難は、屋内退避では不十分と判断される場合で、住民等が一定量以上の被ばくを受ける可能性がある場合、放射性物質又は放射線の放出源から離れることにより、被ばくの低減を図るための防護措置です。

空間放射線量率が高い又は高くなるおそれのある地点から、迅速に離れるため緊急的に実施する防護措置です。落ち着いて避難しましょう。

【避難の主な手順】

・避難指示が出たら、慌てずに準備を行い、指示の内容をよく確認し、予め設定されている避

難先や避難方法等を確認し、避難します。

・避難する際には、ガスの元栓を締め、電気のコンセントを抜き、戸締りをしましょう。

・避難する際は、マスクをしたり、ハンカチやタオルで口や鼻を覆うほか、帽子や上着を着用することで被ばくを低減する効果があります。

・自動車を使う場合は、窓を閉め換気を内部循環に設定し放射性物質の侵入を低減しましょう。

・避難の際の主な持ち出し品の例

（現金・通帳、印鑑、健康保険証、着替え、マスク、帽子、薬、ラジオ、携帯電話等）

（３）一時移転

緊急の避難が必要な場合と比較すると、空間放射線量率等は低い地域ではあるが、その場所で日常生活を継続した場合の無用な被ばくを低減するため、一定期間のうちに当該地域から離れるため実施する防護措置です。

※安定ヨウ素剤の予防服用

大気中の放射性ヨウ素の濃度が高くなるなど、これを体内に取り込む可能性がある場合、安定ヨウ素剤を予防服用し、放射性ヨウ素の甲状腺への蓄積を抑制する防護措置です。

４　避難体制

社会福祉施設等の入所者の防護措置については、避難による病状や体調に与える影響及び放射線量による影響やリスクを考慮し、屋内退避や避難等の防護措を判断することが必要です。

また、迅速で安全に避難等を行うため、施設ごとに災害対策マニュアル等を作成するとともに、防災訓練等を通じて原子力防災に関する知識や初動活動等の普及啓発に努めましょう。

避難する際には、避難途中の一時集合場所等で安定ヨウ素剤を受領し服用するほか、放射性物質が服や体に付着していないかを調べる検査(スクリーニング)や除染等が行われます。

なお、原則、施設の通所者等については、時間的に余裕がない場合を除き避難準備情報等が出された段階で通所施設から帰宅し、避難指示の発令後、自宅から避難することになります。

（１）避難の流れ

（２）避難先の確保・周知

施設では、あらかじめ社会福祉施設や在宅の要配慮者の避難先及び避難ルート、避難方法について、職員及び入所者やその家族、関係機関等に周知しておきましょう。

原子力災害時において、避難準備要請又は避難指示の発令が見込まれる段階で、県等は、予め設定した市町村や社会福祉施設等の関係団体に避難の受け入れを要請し、要請を受けた受入市町村等は社会福祉施設や福祉避難所等への受入を準備します。

（３）避難手段及び避難ルート

バス、福祉車両等の避難手段については、各施設等が保有する車両のほか、県や市町村は、国、関係機関の協力を得て必要な車両を確保し、一時集合場所、社会福祉施設等に必要な車両等の手配に努めます。

県等は、関係機関等との災害協定の締結等を通じて、避難施設や福祉車両等による搬送等の協力体制の整備に努めます。

避難ルートは、原則、一般住民避難の場合のルートと同様とします。

（４）各施設別の避難計画の策定

社会福祉施設等の施設管理者は、あらかじめ原子力災害時の対応を定めた災害対策マニュアルや避難計画等を策定しましょう。

社会福祉施設等の施設管理者は、受入先の施設職員と連携を取りながら、入所者等のケアを実施するほか、避難所等運営組織への参加等避難所等運営が円滑に行われるよう、受入先管理者に協力しましょう。

第６章　災害発生後の対策

発災直後の利用者、職員等の安全を確保した後は、早期に施設の運営体制を立て直すことが重要です。

地域社会や関係機関等と連携し、必要な物品や人手の確保に努め、利用者の生活リズムを取り戻すとともに、福祉施設の使命として、地域に居住する在宅高齢者等への支援を行うなど、役割を果たしましょう。

１　施設の利用者の生活を維持する必需品・人手の確保

【作成例（施設の利用者の生活を維持する必需品・人手の確保）】

災害発生後の対策 災害発生後は生活必需品等の物資が迅速に調達できないほか、施設運営にあたる職員の不足が想定されます。 すみやかに通常の運営体制に戻すため、応急物資班を中心に、次の点に留意し、行動します。 （必需品等の確保） ・物資については、備蓄品リストをもとに計画的に活用する 各自、担当する利用者の特性や健康状態に応じた物品の把握に努める 調理不要な食材や水を使わない衛生用品など備蓄に努める 不足している物品を施設長に報告する ・備蓄品の状況及び必要としている物品について、随時□□市に報告するとともに、応援要請する ・ライフラインの状況を随時確認し、関係機関と連携し早期の復旧に努める ※災害時協定締結（別添緊急連絡先一覧） 食料品：△△食品 衛生品：××薬局 ～ ： ～ （人手の確保） ・人員が不足している職種、業務内容を整理し、施設長に報告する ・応援者に対しては、業務開始前にマニュアルによりオリエンテーションを実施 （マニュアルは全職員が把握しておき、だれでも説明できるようにしておく） ※派遣協力先 介護ボランティア：△△社会福祉協議会 送迎ボランティア：××地区自治会 ～ ： ～

### 【チェックポイント（施設の利用者の生活を維持する必需品・人手の確保）】

（１）水・食料・その他必需品の確保

①　水、食料、トイレなど生活必需品に

ついて確認し、施設で検討した対応計画

に基づき、施設内備蓄物資を活用すると

ともに、防災関係機関への状況報告と応

援要請を行いましょう。

②　日頃からつき合いのある商店等に対し、

物資の供給継続を早い時期に依頼し、協

力を求めましょう。

③　利用者の健康状態、施設の被害状況など、

災害時特有の状況に合わせた物資の調達

に努めましょう。

### （２）施設生活維持のため関係機関への協力依頼

①　応急給水活動や電気、ガス、電話等のライフラインを早期に復旧するため、行政やライフライン事業者等に対し、早期に協力依頼を行うとともに、想定される復旧までの期間を把握しましょう。

②　ライフラインが寸断された場合の復旧に向けては、社会福祉施設としてのライフラインの重要性や施設の実態等を説明して、地震発生前にライフライン関係者と協議しておきましょう。

### （３）外部への協力依頼

近隣住民、利用者の家族、他の社会福祉施設、ボランティア等、災害の規模に応じて有効な応援となり得る人員を確保するため、関係機関に対し、早期に協力を依頼しましょう。

### （４）応援者に対するオリエンテーションの実施

応援者に対して、施設でオリエンテーションを開催し、緊急時に効果的な応援が受けられるように施設の日課や利用者個人への応援理念、心得や目標について、理解してもらうように努めましょう。

その際、施設の理念、入所者の特性（身体的・精神的状態、食事や排せつに関わる介護の方法等）、さらに避難誘導の方法等、施設で応援者が活動する際の手順書としてマニュアルを作成しましょう。

２　通常の施設運営体制への復帰を目指す

【作成例（通常の運営体制への復帰を目指す）】

（建物の被害把握） ・建物について、早期に△△市による応急危険度判定を受ける。 ・結果によって、施設への立入りを制限する等、余震等による二次災害から住民の安全を確保する。 ・応急危険度判定後、被災度区分判定を実施し、復旧の可否を判断する。 ・建物が利用不能となった場合は、利用者の受入先は○○病院（協力医療機関）となる。 （メンタルケア） 施設の通常の運営体制への復帰に向けて、利用者の精神的な立直りが重要となる ・利用者の心身のケアのため、利用者全員、専門医による診断を受けることとしています。 ・利用者の心身の変調は、チェックリストにより随時チェックします。該当者には、早期に医療機関で診断を受けることしています。 健康チェックリスト（作成案） 氏名 □強度の不眠が続いている □幻覚や妄想の症状がある □表情が全くない □強度の緊張と興奮が取れない □ストレスによる身体症状が深刻 □極度の落ち込みがみられる □心的外傷後のストレス症状がある □～ （職員のメンタルケア） 災害時の施設運営は、職員にも大きな負荷を与えることから、それらを考慮した勤務表を作成し、精神的な負担を軽減する。 ・職員の健康状態に配慮し、負担のかかっている職員には必ず休息を与える。 ・職員の過重労働を防ぐため、外部からの協力を得て、災害対策時の実態に即した勤務体制とする。 ・職員の住居や家族の被災状況を確認し、勤務体制に配慮する等 ・～

### 【チェックポイント（通常の運営体制への復帰を目指す）】

### （１）施設の利用者の精神的立直りのために施設の早期再開に努める

通所事業所においては、利用者の精神的立直りのために震災前の事業所の環境作りを目指し、できるだけ早期に事業所を再開して利用者が生活のリズムを取り戻せるように努めましょう。

### （２）サービス再開に向けた物資の調達

①　建物の復旧

建物について、市町村が実施する応急危険度判定を受け、その結果を踏まえて、必要に応じて施設所有者が判定復旧技術者に依頼して実施する被災度区分判定を実施し、サービス再開に向けた復旧対策を検討しましょう。支援制度については、県や市町村に相談しましょう。

なお、建物が利用不能となった場合の利用者の受入先については、事前に検討しておきましょう。

②　物資の調達

サービス再開に向け日常的に必要な備品のチェックを行いましょう。備蓄状況を見ながらサービス再開に向け、関係団体等と連携を取りながら、日常的に必要な備品等の調達を行いましょう。

### （３）利用者の心身のケア

心のストレスは体に表れます。早めに利用者全員を専門医に診てもらいましょう。特に以下のような症状が疑われる場合には、早期に専門医・機関で診療を受けましょう。

・強度の不眠が続いている

・幻覚や妄想

・表情が全くない

・強度の緊張と興奮が取れない

・ストレスによる身体症状が深刻

・極度の落ち込み

・心的外傷後のストレス症状　　など

また、感染症を予防する観点から利用者に対して、手洗いやうがいを励行するなど衛生面での徹底を図りましょう。

### （４）職員の心身ケア

①　職員の過重労働を防止する

ア　被災後の施設運営は、職員にも大きな負荷を与えることになります。職員の健康管理を徹底し、職員が勤務できるかを確認し、勤務体制リストを作りましょう。

イ　勤務できない職員がいる場合には、社会福祉協議会等に対しボランティアの派遣要請を行いボランティアを含めた役割分担及び休息を入れたローテーションを組みましょう。

外部からの応援者の協力を得ながら、負担のかかっている職員には必ず休息を与え、職員の過重労働を未然に防ぐように努めましょう。

②　職員への心身のケア

ア　職員の住居や家族の被災状況を考慮し、職員の精神的負担を軽減するよう心のケアを行いましょう。

イ　感染症を予防する観点から職員に対しても手洗いやうがいを励行するなど衛生面での徹底を図り、また、職員の健康状態によっては利用者との接触を制限する等の措置も適切に行いましょう。

３　一時帰宅した入所者及びその家族、在宅弱者に対する支援の実施

【作成例（一時帰宅した施設の入所者及びその家族、在宅弱者に対する支援の実施）】

（一時帰宅者等の対応） 一時帰宅した利用者に対しては、精神的な不安感を軽減するよう努めます。 職員は担当する利用者に対して、電話や家庭訪問を実施し、介護方法の相談や職員の派遣など、利用者の帰宅に伴う家族の負担にも配慮した支援を実施します。 一時帰宅者及びその家族の現状を以下のチェックリストで確認します。 （地域の要援護者への対応） ○○苑の敷地、建物などの各種設備や従事者が持つ福祉サービスの専門性を有効活用し、ひとり暮らしや寝たきりの高齢者等に対し、次の支援を行います。 ・要援護者の相談 ・要援護者宅等への物資や人手の派遣 ・緊急ショートステイの受入れ ・～

### （１）一時帰宅した入所者との連絡を密に取る

一時帰宅した入所者の家庭を訪問する等、利用者の精神的不安感を軽減するよう努めましょう。

### （２）受け入れ家族に対する支援策を実施する

入所者の帰宅に伴い、受け入れ家族が受ける負担を考慮し、介護方法の相談や支援する人材の派遣を行う等、家族に対する支援策を実施しましょう。

### （３）在宅要援護者に対する支援センター機能を果たす

施設は利用者だけでなく、施設を利用しない在宅の要援護者（ひとり暮らし・寝たきり高齢者、障害者等）の被災生活確保のために必要な支援を行うための支援センター機能を果たすことが期待されています。

行政やその他関係機関と連携を図り、緊急に保護が必要な要援護者を対象とした相談の受け入れ、応援の人手や物資のコーディネートと派遣等、在宅の要援護者の生命を守る活動を実施に努めましょう。

地域の支援センター機能を発揮

### （４）在宅要援護者の緊急保護対策の実施

地震発生後に避難場所あるいは在宅で被災生活を送る要援護者で、特に緊急を要する要援護者については、できる限り施設が緊急ショートステイとして受け入れ、在宅要援護者の生命を保護することができます。

### （５）施設の利用者への配慮を忘れない

緊急ショートステイの受け入れや、地域で被災生活を送る在宅要援護者への支援対策を実施すると同時に地震前から施設を利用している利用者への対応が不十分とならないよう留意することが必要です。

※　緊急ショートステイの利用内容や利用施設、対象者などは各市町村に確認しておきましょう。

＜参考資料１＞

職員連絡網例

| 役職名 | 氏 名 | 住 所 | 自宅電話 | 携帯電話 | 通勤時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 携帯メール |  |
| 施設長 | ○○○○ | ○○市△△町1-2-3 | 222-1111 | 090-1234-5678 | 徒歩 5 分 |
|  |  |  |  | a5678＠ddddd.ne.jp |  |
| 事務長 | □□□□ | ●●市▼▼町4-5 | 333-1234 | 090-9876-5432 | 車20分 |
|  |  |  |  | ｂ5432＠aaaaa.ne.jp |  |
| ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ | ☆☆☆☆ | ○○市◇◇町66 | 244-4321 | 090-3333-7777 | 自転車7分 |
|  |  |  |  | abba77＠sssss.ne.jp |  |
| 看護職員 | △△△△ | ●●市■■町8-910 | 355-5678 | 090-5555-8888 | 車10分 |
|  |  |  |  | c88ccc＠aaaaa.ne.jp |  |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： |
| 介護職員 | ▽▽▽▽ | ●●市■■町6-7 | 377-3333 | 090-6666-9999 | 車10分 |
|  |  |  |  | dｂ9999＠sssss.ne.jp |  |

＜参考資料２＞

緊急連絡先一覧例

| 区分 | 機 関 名 | 電話番号 | ＦＡＸ番号 | メールアドレス |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 災 | ○○市役所（福祉担当）課 |  |  |  |
|  |  | 「震度５強以上」 |  |  |  |
|  |  | 「震度５弱以下」 |  |  |  |
|  | ○○消防署 |  |  |  |  |
|  | ○○警察署 |  |  |  |  |
| 救 援 | △△町自治会 | 自治会長 ○○さん |  |  |  |
|  |  | 防災担当 △△さん |  |  |  |
|  | ○○病院 |  |  |  |
|  | ○○園（協力福祉施設） |  |  |  |
| ライフライン | 電気 | □□電力 |  |  |  |
|  | ガス | ○○ガス株式会社 |  |  |  |
|  | 水道 | ○○市企業局 |  |  |  |
|  | 通信 | ＮＴＴ（○○局） |  |  |  |
| 取引先 | ○○食品 |  |  |  |
|  | □□薬品 |  |  |  |
|  | ： | ： | ： | ： |
| ： | ： | ： | ： | ： |

＜参考資料３＞

備蓄品等リスト例

| 分類 | 品 名 | 数量 | 保管場所 | 使用期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食料等 | 米 |  |  |  |
|  | 非常食 |  |  |  |
|  | 飲料水 |  |  |  |
|  | なべ |  |  |  |
|  | 茶碗･箸 |  |  |  |
|  | カセットコンロ |  |  |  |
| 医薬品等 | 医薬品 |  |  |  |
|  | 衛生器具（血圧計･体温計等） |  |  |  |
|  | 衛生材料（おむつ等） |  |  |  |
|  | 生活用水 |  |  |  |
| 情報機器 | ラジオ |  |  |  |
|  | メガホン |  |  |  |
|  | 携帯電話 |  |  |  |
|  | 無線機 |  |  |  |
| 照明等 | 懐中電灯 |  |  |  |
|  | ローソク |  |  |  |
|  | 携帯用発電機 |  |  |  |
|  | 電池 |  |  |  |
| 暖房資材等 | 石油ストーブ |  |  |  |
|  | 灯油 |  |  |  |
|  | 携帯カイロ |  |  |  |
|  | 新聞紙 |  |  |  |
| 移送用具 | 車いす |  |  |  |
|  | ストレッチャー |  |  |  |
|  | 担架 |  |  |  |
|  | おんぶ紐 |  |  |  |
| 作業機材 | スコップ |  |  |  |
|  | ツルハシ |  |  |  |
|  | 合板 |  |  |  |
|  | のこぎり |  |  |  |
|  | ハンマー・釘 |  |  |  |
|  | 軍手 |  |  |  |
|  | 長靴･安全靴 |  |  |  |
| 避難用具 | 地図 |  |  |  |
|  | テント |  |  |  |
|  | ビニールシート |  |  |  |
|  | 毛布 |  |  |  |
|  | ゴザ |  |  |  |
|  | ヘルメット |  |  |  |
|  | 搬送用ゴムボート |  |  |  |
|  | ロープ |  |  |  |
|  | タオル |  |  |  |
|  | ビニール袋 |  |  |  |
|  | 下着 |  |  |  |
|  | 簡易トイレ |  |  |  |
|  | ： |  |  |  |
| 非常時持品 | ： （担当；○○） |  |  |  |
| ： | ： |  |  |  |

＜参考資料４＞

災害対策本部組織の例

|  | メンバー | 任 務 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 災害対策本部 | 本部長：施設長 | 防災業務の適切な実施を図るため、災害応急対策を遂行する。 災害応急対策の実施について指揮を行なう。（本部長不在時は、副本部長が指揮を取る。） |  |
| 情報連絡班 | 班長： メンバー： | 市町村災害対策本部、消防署、警察署などと連絡をとり、情報を入手のうえ、本部長に報告 各班に情報提供 家族へ状況を連絡 マスコミへの取材対応と情報提供 |  |
| 消火班 | 班長： メンバー： | 火元の点検、ガス漏れの有無を確認 発火の防止と、発火の際の初期消火 |  |
| 救護班 | 班長： メンバー： | 負傷者の救出及び安全な場所への移動 応急手当及び病院などへの移送 |  |
| 避難誘導班 | 班長： メンバー： | 利用者の安全確認。利用者に現在の状況を連絡 施設設備の損壊状況の調査・報告・応急措置 本部長の指示で利用者を避難させる 家族が引き取りに来た場合、利用者の引き継ぎ |  |
| 応急物資班 | 班長： メンバー： | 食料、飲料水などの確保 炊き出し、飲料水の供給 |  |
| 地域班 | 班長： メンバー： | 地域住民や近隣の社会福祉施設と共同した救援活動 ボランティア受け入れ体制の整備と対応 |  |

＜参考資料５＞

チェックシートの例

１　平常時のチェックシート

地震に対する備えが十分かどうかを定期的（少なくとも防災訓練時）にチェックして、万全の体制を整えましょう。

対 策 方 法

〔立地条件と災害予測〕 □ 地盤、地形などの立地環境と起こりうる災害予測の確認 ※最新情報に注意

〔情報伝達強化〕 □ 館内一斉放送システムの機能強化

〔水道、ガス、電気の代替〕 □ 災害時飲料水貯水槽兼用受水槽の設置

□ 災害時協力井戸の確保（例：酒造会社等）

□ 灯油等燃料の備蓄、24 時間営業石油販売店の把握（遠近両様に）

□ 自家発電装置の点検更新

〔防災設備の点検等〕 □ 消火器、屋内消火栓等の点検更新

□ 自動火災報知設備等の点検更新

〔建物・設備の耐震化〕 □ 建物の耐震診断

□ 必要に応じて建物等耐震補強工事等を実施

□ 地震時に倒壊や落下の恐れのある箇所の点検

□ 地震時、配管類接合部の切断、抜け落ち防止のための点検

〔備品の転倒防止等〕 □ 業務用設備の固定等転倒・落下防止措置

□ 冷蔵庫・テレビ等備品の転倒防止措置

□ 居室、廊下、食堂、ホール内に不必要なものがないかチェック

□ 棚類からの落下防止措置 (できれば傾斜棚などを導入)

□ 飛散防止フイルム貼付けによる窓ガラス破損時の危険予防

〔危険物の安全管理〕 □ ガス漏れによる火災防止に役立つ装置の設置、ガスボンベ固定金具等の点検

□ ガラスの破損、備品転倒、タンクの水、油漏れがないかを点検

□ 医薬品、衛生材料備蓄、救護運搬用具の点検

□ 薬品、可燃性危険物の安全保管

〔連絡体制の整備〕 □ 夜間など勤務時間外を含めた職員への防災連絡網の作成

□ 防災関係機関、施設保守管理委託業者、日常取引先、地元等連絡リスト作成

□ 施設外部（医療関係者、委託業者など）との緊急時連絡方法の検討

〔役割分担〕 □ 災害応急対策の実施組織の作成と職員への周知

□ 指示体制の一本化と職員への周知

□ 市町村担当課、防災関係機関との連絡及び防災準備

〔緊急時の食料等の備蓄〕 □ 食料等の備蓄と緊急時必要物資、機材のリストの作成

□ 備蓄食料、機材の点検と不足物資の補充、生活用品の被災からの保護

□ 利用者の避難持ち出し袋の準備

〔利用者一覧の準備〕 □ 利用者の健康状態の把握

□ 利用者の介護内容、家族への連絡先等が分かる一覧の作成と保管

〔避難方法等〕 □ 災害時避難方法等の具体化（要介護度別色分け区分、ゼッケン等）

□ 利用者の避難方法、点呼等の仕方、避難経路と責任者の確認

□ 状況別の避難先の選定（施設内、広域避難場所）

□ 避難時の適切な服装（防寒具、ズック、長靴、ヘルメット等）、移動手段準備

□ 家族等への引継基準の作成

〔地域住民とのネットワークの構築〕 □ 地域との交流、住民との協力体制

□ 夜間における非常時の町内会への協力依頼（非常ベルなど）

〔防災計画の作成等〕 □ 防災計画の作成

□ 被災事例等による計画の点検、見直し

□ 施設内防災訓練の実施

□ 計画に基づく防災教育・訓練の定期実施

〔地域防災訓練への参加等〕 □ 地域防災訓練への参加

□ 地元との災害時支援協定

〔その他（各施設における対策）〕 □

□

□

２　火災のチェックシート

対 策 方 法

□ 施設の消火設備把握

□ 消火設備の設置場所の明記

□ 消火設備の使用方法の周知徹底

□ １１９番通報の要領の確定

□ 避難経路の作成

□ 各階ごとの防火・避難誘導の責任者設置

□ 喫煙場所の確保

□ 厨房等火を使用する場所の点検実施

□ 寝具、カーテン等の防災製品・防災物品の適用

□ 寝たきりや１人での歩行困難者は避難させやすい部屋へ入所させるなどの配慮

□寝たきりや１人での歩行困難者の避難方法確定

□ 消防隊のおおよその到着時間把握

□ 夜間と昼間、平日と休日等、人手が多い時と少ない時の対応

□ 火災発生時の避難場所

□ 避難状況の確認方法

〔その他（各施設における対策）〕 □

３　地震時のチェックシート

予期せずして発生した地震等により、普段は簡単に気付くことが、施設内外の混乱から平静を失い、防火、救助、避難対策の遅れで、二次災害を招くといったことがないよう、緊急時の備忘録としてチェックし早急な対応ができるようにしましょう。

対 策 方 法

〔安全の確保〕平静な対応を！ □ 職員自身と利用者の安全の確保

□ 施設の被災状況等を判断し、安全なスペースへ移動が必要な場合の応急措置

□ 二次災害の恐れがある場合には、予防策を実施

〔安否確認〕 □ 利用者の安否及び負傷程度の施設長（本部長）への報告（救護準備）

□ 職員の安否確認及び参集の可否確認のための連絡

〔防火活動〕 □ 火元の点検、ガス元栓の閉鎖（電気器具やライターの使用中止指示を含む）

〔消火作業〕 □ 火災発生時の消火作業、消防署への連絡、避難指示（エレベータの使用中止を指示）

〔救護活動〕 □ 負傷者の有無確認

□ 負傷者の応急手当の実施

□ 負傷者を安全な場所へ誘導、建物倒壊等に備えて非常用出口を開放（確保）

□ 負傷者を附近の病院等へ移送

〔情報の収集等〕 □ 施設被害の全体像の把握

□ 周辺の被災情報の収集(火災の発生状況、津波や土砂崩れの可能性などを含む。)

□ 伝言ダイヤル、携帯メールなどによる外部との連絡、連携、応援要請

□ 利用者の動揺を静め、冷静な対応を指示し、市町村災害対策本部などから情報収集

□ ライフライン等の関係業者、市町村災害対策本部へ被害情報を報告

〔避難誘導〕 □ 市町村災害対策本部等の情報をもとに、施設長において利用者避難の要否判断

□ 避難手段、避難経路、誘導方法の判断

□ 利用者への避難誘導連絡と安全指導班への避難手順指示（色区分等を利用）

□ 担架、車椅子、スリッパ、ヘルメット、ロープ、プラカード、ゼッケン等必要品の確保

□ 利用者の健康ケア、ＰＴＳＤ対策、体調不良者の協力施設等への入所依頼

〔避難が不要な場合〕 □ 備蓄している食料や利用可能な設備を使い、利用者の安全確保にあたる。

□ 避難生活での利用者の安全と健康管理に注意し、必要に応じて病院等へ移送

〔夜間における対応〕 □ 夜勤者は、利用者の安否確認と負傷者の救護（応急措置）を実施

□ 施設の状況等を施設長等へ必要な連絡をする。

□ 施設の被災状況等を判断し、安全なスペースへ移動が必要な場合の応急措置

□ 他職員は、取り決めた基準以上の災害が発生したときは施設へ自主参集

〔施設が使用不能となった場合〕 □ 利用者を家族等へ引継依頼

□ 他の施設等へ受入依頼

□ スタッフの疲労蓄積による怪我、病気等の二時災害に注意

□ 避難者の体調の異常の確認、心的外傷後ストレス障害対策を実施

〔その他（各施設における対策）〕 □

□

□

４　風水害・豪雪時のチェックシート

災害の中には、事前に天気予報などに注意を払うことによって、被災を最小限に留めることができるものがあります。このチェックシートを参考に、警報等が発表された時点から、状況が変化していく過程の中で、各施設がとるべき対策をチェックし、早急な対応ができるようにしましょう。

対 策 方 法

〔警報等が発表された場合〕

〔指示体制の周知と情報伝達〕 □ 情報の収集と防災対策のための職員参集

□ 市町村担当課、防災関係機関との連絡及び防災準備

□ 指示体制の一本化と職員への周知

□ 利用者及び職員への定期的な情報提供（及び緊急避難時の冷静な行動指示）

□ 初動体制の準備（避難方法の確認、警戒体制の準備）

〔役割分担別の準備・確認〕 □ 火元の点検、危険物の保管・設置状況のチェック

□ ライフラインや給食等の設備点検

□ ガラスの破損、備品転倒、タンクの水、油漏れがないかの点検

□ 医薬品、衛生材料備蓄、救護運搬用具の点検、利用者の健康状態把握

□ 備蓄食料、機材の点検と不足物資の補充、生活用品の被災からの保護

□ 利用者の避難方法、点呼等の仕方、避難経路と責任者の確認

〔安全対策の実施〕 □ 状況別の避難先の選定（施設内、広域避難場所）

□ 避難時の適切な服装（雨具、防寒具、ズック、長靴、ヘルメット等）、移動手段準備

□ 避難手段、避難経路、誘導方法、避難名簿の準備

□ 被害予想に基づく家族等への引き継ぎの要否判断

〔災害発生時の対応〕

〔避難手段と経路選択〕 □ 正確な情報を入手し、施設の立地環境に基づく災害予測と避難の必要性を判断

□ 高齢者が安全に避難できる時間を考慮し、早めの避難の必要性判断

□ 災害対策本部等からの避難準備指示や避難指示への対応

〔避難誘導〕 □ 避難先と避難経路の選択

□ 避難時、避難場所、避難生活での利用者の安全と健康管理への注意

〔避難不要な場合〕 □ 備蓄食料、利用可能な設備や器具を利用して利用者の安全確保を実施

□ 負傷の状況に応じた応急措置と病院への移送

〔安全点検の実施〕 □ 施設、設備の点検と清掃の実施

〔施設が使用不能となった場合〕 □ 利用者を家族等へ引継依頼

□ 他の施設等へ受入依頼

〔必要な連絡の実施〕 □ 市町村など防災関係機関に状況を連絡

□ 必要な支援について要請

〔その他（各施設における対策）〕 □

□

□

＜参考資料６＞

１　緊急時連絡先一覧

| 消防（火災・救急） | １１９ |
| --- | --- |
| 警察 | １１０ |
| 災害用伝言ダイヤル | １７１ |
| 災害用伝言板web１７１（携帯電話からの施設電話登録可） | http://www.web171.jp |

２　インターネットによる災害に関する情報の入手先

| 気象庁ホームページ | http://www.jma.go.jp/ |
| --- | --- |
| 国土交通省防災情報提供センター | http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/ |
| 国土交通省ハザードマップポータルサイト | http://disapotal.gsi.go.jp/ |
| 地震調査研究推進本部 | www.jishin.go.jp/ |
| 富山防災ＷＥＢ | http://www.bousai.pref.toyama.jp/web/jsp/index.jsp |
| 富山県洪水ハザードマップ | http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1503/kj00009527.html |
| 富山県山地災害危険地区図 | http://www.pref.toyama.jp/sections/1603/sanchisaigai/index.html |

３　市町村連絡先一覧

| 市町村 | 担当課 | TEL | FAX | メール |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 富山市 | 長寿福祉課 | 076-443-2061 | 076-443-2180 | tyojyufukusi-01@city.toyama.lg.jp |
| 高岡市 | 高齢介護課 | 0766-20-1372 | 0766-20-1364 | kaigo@city.takaoka.lg.jp |
| 魚津市 | 高齢福祉係 | 0765-23-1007 | 0765-23-1055 | syafuku@city.uozu.lg.jp |
| 氷見市 | 福祉課 | 0766-74-8111 | 0766-72-8060 | fukushi@city.himi.lg.jp |
| 滑川市 | 福祉介護課 | 076-475-2111 | 076-476-5505 | fukushikaigo@city.namerikawa.lg.jp |
| 黒部市 | 福祉課 | 0765-54-2111 | 0765-54-4115 |  |
| 砺波市 | 高齢介護課 | 0763-33-1111 | 0763-33-7622 | kourei@city.tonami.lg.jp |
| 小矢部市 | 健康福祉課 | 0766-67-8606 | 0766-67-8602 | kenfuku@city.oyabe.lg.jp |
| 南砺市 | 福祉課 | 0763-23-2009 | 0763-82-4657 | fukushika@city.nanto.lg.jp |
| 射水市 | 長寿介護課 | 0766-82-1952 | 0766-82-8157 | kaigo@city.imizu.lg.jp |
| 舟橋村 | 生活環境課 | 076-464-1121 | 076-464-1066 |  |
| 上市町 | 福祉課 | 076-472-1111 | 076-472-1115 |  |
| 立山町 | 社会福祉係 | 076-462-9954 | 076-462-9996 |  |
| 入善町 | 高齢福祉係 | 0765-72-1100 | 0765-74-0067 |  |
| 朝日町 | 健康課 | 0765-83-1100 | 0765-83-1109 | kenko@town.toyama-asahi.lg.jp |

＜参考資料７＞　市町村への連絡様式

| 社会福祉施設被害情報 |
| --- |
| 報告日時 | 平成 年 月 日 午前・午後 時 分 |
| 施設名称 |  |
| 施設種別 | □訪問介護 □介護老人福祉施設 □訪問入浴介護 □介護老人保健施設 □訪問看護 □介護療養型医療施設 □訪問リハビリテーション □小規模多機能型居宅介護 □通所介護 □認知症対応型共同生活介護 □通所リハビリテーション □地域密着型特定施設入居者生活介護 □短期入所生活介護 □地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 □短期入所療養介護 □居宅介護支援 □特定施設入居者生活介護 □軽費老人ホーム □養護老人ホーム □その他（福祉用具貸与等）（ ） |
| 所在地 |  |
| 報告者 |  |
| 施設の対応状況（警戒宣言時に報告） |
| 利用者引渡し状況 | □完了 □未完了 |
| 避難状況 | □完了 □未完了 |
|  | 未完了の理由： |
| 避難先 |  |
| 被害の状況 |
| 物的被害状況 （建物及び什器等） | □被害あり （被害の概要） |
|  | □被害なし | （避難先： ） |
| 人的被害状況 | 利用者 | 死者 | 人 | 重傷者 | 人 | 軽傷者 | 人 | 不明 | 人 |
|  | 施設職員 | 死者 | 人 | 重傷者 | 人 | 軽傷者 | 人 | 不明 | 人 |
| ライフラインの状況 | 電気 | □使用可能 □使用不可能（復旧見込： 月 日） |
|  | ガス | □使用可能 □使用不可能（復旧見込： 月 日） |
|  | 水道 | □使用可能 □使用不可能（復旧見込： 月 日） |
| 物資の状況 |
| 飲料水 | □充足 □不足 | 医薬品 | □充足 □不足 | 食料 | □充足 □不足 |
| その他の不足している物資 |  |
| 他施設への引渡し要請 |
| 引渡し要請 | □要請あり（要請内容：） □要請なし |
| 医療・福祉等の要請 |
| 医療・福祉の要請 | □要請あり（要請内容： ） □要請なし |
| その他の要請 | □要請あり（要請内容： ） □要請なし |
| 他施設からの受入可否 |
| 受入の可否 | □可能（ 人）（条件等： ） □不可能 |
| 備考（自由記述） |

# Text boxes

第２章　火災対策

○○苑

Aﾙｰﾄ

・施設の安全化対策

・必需品の備蓄

・災害発生時の初動体制確立のために

・地域社会との連携づくり

・防災教育と防災訓練

第５章　原子力災害対策

第４章　風水害対策

※雪害対策含む

第３章　地震対策

第６章　災害発生後の対策

・利用者の生活を維持する必需品の確保

・利用者の生活を維持するための人手の確保

・一時帰宅した入所者、その家族に対する支援対策の実施

・施設の早期再開

・職員へのケアの実施

・地域に居住する在宅弱者への支援対策の実施

○○年度　○○苑年間研修計画

| 4月 | ～に関する研修 |
| --- | --- |
| 5月 | 防災訓練及び防災に関する研修 |
| 6月 | ～に関する研修 |
| ～ | ～ |

□□小学校

○○小学校

□□苑

救援活動の遅れ

6日分程度

＝

施設外からの

避難者の分

＋

＋

救援が開始されるまで

〈最短3日間〉

利用者及び職員の使用する「6日分」程度が備蓄されていることが望ましい。

災害対策本部

| 本部 | メンバー | 任務 | □□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 情報班 | ～ | ～ | ～ |
| 消火班 | ～ | ～ | ～ |
| 救護班 | ～ | ～ | ～ |
| 誘導班 | ～ | ～ | ～ |
| △△班 | ～ | ～～ | ～ |

参集ルール

| 参集 体制 | 行動基準 | 参集人員 | 連絡体制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待機 | ～ | ～ | ～ |
| 警戒 参集 | ～ | ～ | ～ |
| 非常 参集 | ～ | ～ | ～ |

防災連絡網 □→□ ↓ □→□→□→□→□ ↓ □→□→□→□→□

事前に定めた避難行動計画

| 当初の 避難では | ⇒ | ～へ避難 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ～へ避難 |
|  |  | ～へ避難 |
| 本格的な 避難では | ⇒ | ～で待機 |
|  |  | ～へ避難 |
|  |  | ～へ避難 |

入所者の確認

負傷者の手当て

病院への搬送

避難誘導

火災発見

周囲に火災を

知らせる

初期消火

１１９番通報

一時集合場所

（学校、公民館等）

徒歩・

車両等

社会福祉施設

又は福祉避難所

（避難先）

連携

情報共有

復　　旧　　活　　動

入所者の確認

負傷者の手当

病院への搬送

健康管理

メンタルヘルス対策

家族等への引継ぎ

避　　　　　難

体制の確保

安全確保等

地　　震　　発　　生

火災・ガス

漏れ等の確認

情報の

収集・提供

建物の危険

箇所の確認

施設の

安全確保等

入所者・職員

の安否確認

地　震　発　生

安　否　確　認

Ｙ

Ｎ

Ｙ

救護

消火活動

地震に伴う火災

負傷者

Ｎ

施設長・消防署へ連絡

Ｎ

火元点検

情報の収集　　と　　発信

(ﾗｼﾞｵ・ﾃﾚﾋﾞ)　　　（館内放送・市町村災害対策本部）

施設内に

とどまる

持ち出すもの

- マニュアル(連絡先)

- 医薬品

- 備蓄食料品

- ・・・・・

- ・・・・・

- ・・・・・

□　・・・・・

施設長の判断

避難

安全なスペースへ

入居者移動

利用可能な設備や器具、備蓄品の確認

避　難　準　備

近所へ応援要請

避　難　誘　導

安否確認・報告

※市町村によっては対応が異なる場合があります。事前に確認しておきましょう。

連絡は、必要な応急措置や安全の確保をした後にお願いします。

被害の内容を連絡してください。

連絡の必要はありません。

はい

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

建物等の物的な被害は次のような被害ですか？

・被害額が概ね10万円以上のもの（「具体的な例示」を参照してください。）

・断水、停電等の施設運営に重大な影響を及ぼすもの。

けが等の程度にかかわらず、被害の内容を連絡してください。

連絡の必要はありません。

被害は、けが等の人的な被害でしたか？

地震による被害はありましたか？

被害の有無を連絡してください。

（被害のない場合も連絡をお願いします。)

地震発生

「施設の所在市町村内で震度５強以上」または

「県内で震度６弱以上」の大規模な地震ですか？

警　　戒　　情　　報

情報の収集

入所者の確認

負傷者の手当

病院への搬送

健康管理

メンタルヘルス対策

家族等への引継ぎ

避　　　　難

復　　旧　　活　　動

施設周辺の点検

体制の確保

災害に備えた準備

| 入所者 氏名 | 引継者 氏名 | 連絡先 | 住所 | 引継 日時 | 引継時 携行品 | ～ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ |
| ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ |
| ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ |

自宅

（避難元）

福祉車両、バス、自衛隊車両、ヘリ等

福祉施設

市町村

宿　　直

222-1000

☆☆　☆☆

244-5432

090-3333-4567

ijk88@ｌｌｌｌ.co.jp

事務長

333-1234

090-9876-1234

efg99@hhhh.co.jp

△△　△△

555-6789

090-5555-9876

mno77@pppp.co.jp

施設長

222-1111

090-1234-5678

abc78@dddd.co.jp

第１章　平常時の災害対策

Bﾙｰﾄ

避難方法一覧

| 入所者氏名 | 避難方法 |
| --- | --- |
| Ａ | 車いす |
| Ｂ | 車いす |
| Ｃ | 徒歩 |
| ～ |  |

備蓄品等リスト

| 分類 | 品名 | 数量 | 保管場所 | 使用期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食料等 | 米 |  |  |  |
|  | 非常食 |  |  |  |
|  | ～ |  |  |  |
| 医薬品等 | 医薬品 |  |  |  |
|  | 衛生機器 |  |  |  |
|  | ～ |  |  |  |
| 情報機器 | ラジオ |  |  |  |
|  | 拡声器 |  |  |  |
|  | ～ |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |

福祉車両、バス、自衛隊車両、ヘリ等

社会福祉施設

（避難元）

社会福祉施設

（避難先）

小

大

火気・ガス

電気等の確認

漏れ等の確認

屋内退避の準備・実施

施設・設備の

安全確認

避難先・避難

手段の確認

入所者・職員

の安全確認

情報の

収集・伝達

屋内退避・避難

復　　旧　　活　　動

情報の

収集・伝達

収集

体制の確保

入所者の確認

屋内退避

避難先施設への搬送

入所者等の家族への連絡

負傷者・病人の手当、健康管理

家族への引継

原子力災害発生

福祉車両、バス、自衛隊車両、ヘリ等